ПРОЕКТ

Инв. № 14/147

Экз. 1

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Санкт-Петербург – Новокузнецк

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	5

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	17

УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов

Центрального сельского поселения

Новокузнецкого муниципального района

Кемеровской области

«    »__________20___г. №    ____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Новокузнецкого муниципального района

Кемеровской области

Состав генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 14/147 |
| Графические материалы |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:50 000 | 14/182 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры. М 1:10 000, М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/183 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:50 000 | 14/184 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области транспортной инфраструктуры, автомобильные дороги местного значения поселения. М 1:10 000, М 1:7 500, М 1:5 000 | 14/185 |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы открытого пользования: текстовые материалы в формате *.docx, графические материалы в формате *.jpg | 14/190 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект Генерального плана Центрального сельского поселения  Новокузнецкого муниципального района подготовлены на всю территорию Центрального сельского поселения в границе, установленной законом Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований"  от 17 декабря 2004 г. № 104-ОЗ.

2. Проект Генерального плана Центрального сельского поселения  Новокузнецкого муниципального района разработаны на срок до 2035 года включительно (расчетный срок).

3. Проектная численность постоянного зарегистрированного населения Центрального сельского поселения  Новокузнецкого муниципального района на 2035 год определена в размере 14,2 тыс. человек.

# 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

| № | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Планируемый показатель |  |  |
| 1 | Планируемые объекты в области ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Объекты регионального значения (приводится справочно) |
| 1.1 | Объект электроснабжения | Электроснабжение Городских округов Калтан и Мыски | ВЛ-110 кВ | км |  | городской округ Калтан - городской округ Мыски. | 20 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
|  | Объекты местного значения |
| 1.2 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства сельского поселения | ТП 10/0,4 кВ | объект | 9 (по 1 объекту в каждом населенном пункте) | п. Староабашево, с. Боровково, п. Черемза, п. Тальжино, п. ст. Тальжино п. Берёзовая Грива, п. Муратово, п. Смирновка, п. Верх Подобас, п. Берензас. п. Верхний Калтан Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона составляет 10 м от всех стен подстанции по периметру |
| 1.3 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства сельского поселения | ТП 10/0,4 кВ | объект | 8 (по 2 объекта в каждом населенном пункте) | с. Безруково, с. Атаманово п. Баевка, п. Зелёный Луг Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона составляет 10 м от всех стен подстанции по периметру |
| 1.4 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства сельского поселения | ТП 10/0,4 кВ | объект | 9 (по 3 объекта в каждом населенном пункте) | п. Елань, с. Ашмарино, с. Красная Орловка Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона составляет 10 м от всех стен подстанции по периметру |
| 1.5 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Староабашево | ВЛ-10 кВ | км | 0,7 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.6 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Боровково | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.7 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Черемза | ВЛ-10 кВ | км | 0,2 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.8 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Тальжино | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.9 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Берёзовая Грива | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.10 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Муратово | ВЛ-10 кВ | км | 0,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.11 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Смирновка | ВЛ-10 кВ | км | 1,2 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.12 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Верх Подобас | ВЛ-10 кВ | км | 0,2 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.13 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Берензас | ВЛ-10 кВ | км | 0,2 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.14 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Безруково, | ВЛ-10 кВ | км | 0,8 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.15 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Атаманово | ВЛ-10 кВ | км | 1,2 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.16 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Баевка, | ВЛ-10 кВ | км | 1,0 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.17 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Зелёный Луг | ВЛ-10 кВ | км | 0,5 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.18 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства п. Елань | ВЛ-10 кВ | км | 1,0 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.19 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Ашмарино | ВЛ-10 кВ | км | 1,3 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 1.20 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства с. Красная Орловка | ВЛ-10 кВ | км | 1,5 | - | Охранная зона 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении |
| 2 | Планируемые объекты в области ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 2.1 | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей существующей застройки | Котельная | Гкал/ч | 2 | п. Зеленый Луг, зона застройки малоэтажными жилыми домами | СЗЗ до 50 м |
| 3 | Планируемые объекты в области ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 3.1 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей нового строительства | Артезианские скважины | шт. шт. шт. шт. | 2 1 4 1 | с. Безруково с. Ашмарино п. Елань с. Красная Орловка | Зона санитарной охраны 1 пояса 50 м |
| 3.2 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей нового строительства | Водопроводные сети | км. км. км. км. км. км. км. км. | 9,0 8,0 7,5 10,0 5,0 3,5 9,0 8,0 | с. Атаманово п. ст. Тальжино с. Безруково с. Ашмарино п. Тальжино п. Баевка п. Елань с. Красная Орловка | Техническая защитная полоса не менее 5 м от жилой застройки |
| 3.3 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей поселения | Реконструируемые артезианские скважины | шт. шт. | 1 1 | п. Тальжино п. Баевка | Зона санитарной охраны 1 пояса 50 м |
| 3.4 | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей поселения | Установки водоподготовки |  |  | На артезианских скважинах поселения |  |
| 4 | Планируемые объекты в области ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Объект водоотведения | Для обеспечения отведения стоков от проектируемой застройки | Канализационные сети | км. км. км. км. км. км. км. км. | 8,0 7,0 6,0 8,5 4,5 3,0 8,0 7,0 | с. Атаманово п. ст. Тальжино с. Безруково с. Ашмарино п. Тальжино п. Баевка п. Елань с. Красная Орловка | - |
| 4.2 | Объект водоотведения | Для улучшения экологической ситуации и повышения уровня благоустройства населения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | м.куб\сут. м.куб\сут. м.куб\сут. м.куб\сут. | 1120 860 110 80 70 410 80 | п. ст. Тальжино с. Безруково с. Ашмарино п. Тальжино п. Баевка п. Елань с. Красная Орловка | Санитарно-защитная зона 150 м |
| 4.3 | Объект водоотведения | Для обеспечения отведения дождевых стоков от застройки | Очистные сооружения дождевого стока | - | - | с. Безруково, с. Атаманово, п. ст. Тальжино. | Зона санитарной охраны 50 м. |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Объекты регионального значения |
| 5.1 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Внешние транспортные связи | Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск (реконструкция по параметрам Iб-II технической категории) | км | 20,2 |  | Санитарный разрыв 100 м |
| 5.2 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Внешние транспортные связи | Обход г. Новокузнецка (реконструкция по параметрам Iб-II технической категории) | км | 21,5 |  | Санитарный разрыв 100 м |
| 5.3 | Искусственные дорожные сооружения | Путепровод | Путепровод | ед. | 1 | в створе а/д Обход г. Новокузнецка через ж/д линию Арышта 2 – Томусинская в районе п. ст. Тальжино |  |
|  | Объекты местного значения |
| 5.4 | Автомобильные дороги местного значения общего пользования | Транспортные связи внутри поселения | Калтан – Междуреченск | км | 25,4 |  | Санитарный разрыв 50 м |
| 5.5 | Автомобильные дороги местного значения общего пользования | Транспортные связи внутри поселения | Подъезды к населенным пунктам (реконструкция по параметрам IV технической категории) | км | 14,7 |  | Санитарный разрыв 50 м |
| 5.6 | Искусственные дорожные сооружения | Мостовое сооружение | Мостовое сооружение | ед. | 1 | в створе а/д Шарап – Новоильинский – Байдаевка через р. Шарап 2-й |  |
| 5.7 | Искусственные дорожные сооружения | Мостовое сооружение | Мостовое сооружение | ед. | 1 | в створе проектируемого подъезда к с. Ашмарино через р. Кондома |  |
| 5.8 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 20,3 | с. Атаманово |  |
| 5.9 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 2,3 | п. Баевка |  |
| 5.10 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 9,2 | п. Тальжино |  |
| 5.11 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 47,5 | п. ст. Тальжино |  |
| 5.12 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 6,2 | п. Староабашево |  |
| 5.13 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 2,6 | с. Безруково |  |
| 5.14 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 1,4 | п. Березовая Грива |  |
| 5.15 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 4,4 | п. Берензас |  |
| 5.16 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 4,2 | с. Боровково |  |
| 5.17 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 4,6 | п. Верх-Подобас |  |
| 5.18 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 1,7 | п. Черемза |  |
| 5.19 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 3,5 | п. Елань |  |
| 5.20 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 7,7 | с. Ашмарино |  |
| 5.21 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 1,4 | п. Муратово |  |
| 5.22 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 4,8 | с. Красная Орловка |  |
| 5.23 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 4,6 | п. Зеленый Луг |  |
| 5.24 | Улично-дорожная сеть | Транспортные связи внутри населенных пунктов | Улицы в жилой застройке | км | 3,3 | п. Красный Калтан |  |
| 5.25 | Искусственные дорожные сооружения | Мостовое сооружение | Мостовое сооружение | ед. | 1 | В створе проектируемой дороги через р. Абашева в п. Староабашево |  |
| 5.26 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | Автозаправочная станция | ед. | 1 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур (п. Елань) | Санитарно-защитная зона 100 м |
| 5.27 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | Станция технического обслуживания | ед. | 1 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур (п. Елань) | Санитарно-защитная зона 100 м |
| 5.28 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Хранение автомобильного транспорта | Стоянки автомобилей | машино-мест | 300 | Общественно-деловая зона (с. Безруково) | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 5.29 | Линии общественного пассажирского транспорта | Связь общественным транспортом населенных пунктов | Линия автобуса (развитие пригородных автобусных маршрутов с организацией заезда в п. Тальжино, п. Староабашево, п. Берензас, п. Зеленый Луг) | км | 16,7 |  |  |
| 6 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 6.1 | Плоскостные спортивные сооружения |  | Спортивная площадка | га | 60 на 1 тыс. человек | Предусматривать в зонах нового жилищного строительства с учетом радиуса доступности | - |
| 7 | Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения |
| 7.1 | Объекты потребительского рынка | Обслуживание населения | Предприятия торговли | кв. м торг. площ. | 3080,8 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | - |
| 7.2 | Объекты потребительского рынка | Обслуживание населения | Объекты общественного питания | мест | 448 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | - |

# 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Местоположение (населенный пункт) |  |  |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| 1 | Зоны жилой застройки | 16,5 | п. Баевка |  |  |
| 2 | Зоны жилой застройки | 6,5 | п. Березовая Грива |  |  |
| 3 | Зоны жилой застройки | 34,7 | п. Берензас |  |  |
| 4 | Зоны жилой застройки | 22,4 | п. Верхний Подобас |  |  |
| 5 | Зоны жилой застройки | 28,9 | п. Елань |  |  |
| 6 | Зоны жилой застройки | 55,8 | п. Зеленый Луг |  |  |
| 7 | Зоны жилой застройки | 24,6 | п. Красный Калтан |  |  |
| 8 | Зоны жилой застройки | 7,8 | п. Муратово |  |  |
| 9 | Зоны жилой застройки | 41,3 | п. Староабашево |  |  |
| 10 | Зоны жилой застройки | 51,6 | п. Тальжино |  |  |
| 11 | Зоны жилой застройки | 9,4 | п. Черемза |  |  |
| 12 | Зоны жилой застройки | 393,1 | п. ст. Тальжино |  |  |
| 13 | Зоны жилой застройки | 93,4 | с. Атаманово |  |  |
| 14 | Зоны жилой застройки | 62,4 | с. Ашмарино |  |  |
| 15 | Зоны жилой застройки | 20,4 | с. Безруково |  |  |
| 16 | Зоны жилой застройки | 24,9 | с. Боровково |  |  |
| 17 | Зоны жилой застройки | 44,9 | с. Красная Орловка |  |  |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| 18 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 8,1 | п. Баевка |  |  |
| 19 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,7 | п. Берензас |  |  |
| 20 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,7 | п. Верхний Подобас |  |  |
| 21 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 2,9 | п. Елань | Детское дошкольное учреждение на 110 мест | Местного значения муниципального района |
| 22 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 4,1 | п. Зеленый Луг |  |  |
| 23 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,1 | п Муратово |  |  |
| 24 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,5 | п. Тальжино |  |  |
| 25 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 22,4 | п. ст. Тальжино | Детское дошкольное учреждение на 240 мест Общеобразовательная школа на 220 мест | Местного значения муниципального района Местного значения муниципального района |
| 26 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 17,2 | с. Атаманово | Детское дошкольное учреждение на 150 мест Общеобразовательная школа на 360 мест | Местного значения муниципального района Местного значения муниципального района |
| 27 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 8,2 | с. Безруково | Детское дошкольное учреждение на 170 мест Общеобразовательная школа на 220 мест | Местного значения муниципального района Местного значения муниципального района |
| 28 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 2,9 | с. Боровково |  |  |
| 29 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 5,9 | с. Красная Орловка | Детское дошкольное учреждение на 35 мест | Местного значения муниципального района |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| 30 | Рекреационная зона | 48,7 | п. Староабашево |  |  |
| 31 | Рекреационная зона | 86,6 | с. Атаманово |  |  |
| 32 | Рекреационная зона | 8,1 | с. Боровково |  |  |
| 33 | Рекреационная зона | 38,9 | вблизи с. Атаманово |  |  |
| 34 | Рекреационная зона | 43,2 | п. Недорезово |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| 35 | Зона производственных объектов | 38 | п. Елань |  |  |
| 36 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,9 | п. Зеленый Луг |  |  |
| 37 | Зона производственных объектов | 9,7 | п. Черный Калтан |  |  |
| 38 | Зона производственных объектов | 138,8 | п. ст. Тальжино |  |  |
| 39 | Зона производственных объектов | 36 | с. Атаманово |  |  |
| 40 | Зона производственных объектов | 7,1 | с. Безруково |  |  |
| 41 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2,7 | с. Боровково |  |  |
| 42 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2,9 | с. Красная Орловка |  |  |
| 43 | Зона производственных объектов | 4,3 | с. Красная Орловка |  |  |
| 44 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,4 | вблизи с. Красная Орловка |  |  |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 45 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 129,1 | Вблизи п. Елань |  |  |
| 46 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 21,5 | Вблизи п. Елань |  |  |

# Footnotes

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Приводятся в информационно-справочных целях.

В соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Прочие объекты коммерческого назначения, реализуемые, в том числе, не за счет средств местного бюждета

Значение объекта: федеральное, региональное или местное значение муниципального района, местное значение поселения