Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО»

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 14/140к1

Экз. _

КУЗЕДЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Этап 2. Разработка градостроительной документации

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта |  | В.С. Семенов |

Санкт-Петербург – Новокузнецк

2016

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Главный архитектор | – зам. генерального директора, профессор Международной Академии МААМ, арх. О.В. Красовская |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта | – арх. В.С. Семенов |
| Введение. Общие положения. Состав имеющихся материалов для разработки проекта Генерального плана, проекта Правил землепользования и застройки. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития. Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района | экономист градостроительства О.В. Петина. |
| Современное использование территории. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов | зам. генерального директора, профессор Международной Академии МААМ, арх. О.В. Красовская; главный градостроитель проекта арх. В.С. Семенов; архитектор Беликова Ю.А. |
| Земельные ресурсы. Перераспределение земель | инженер-землеустроитель Е.С. Денисова |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды | генеральный директор С.В. Скатерщиков; эколог градостроительства Е.В. Попова |
| Объекты культурного наследия. | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Основные сведения о территории. Социально-экономическая ситуация. Социально-экономическое развитие | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| Транспортная инфраструктура. Развитие транспортной инфраструктуры | специалист транспортного развития территории В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура. Развитие инженерной инфраструктуры | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой; инженера – Д.Б. Тарских |
| Перечень основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | гл. специалист по ГО и ЧС Заварзина Е.А. |
| ГИС-технологии: | гл. специалист А.М. Савинков, арх. В.С. Семенов |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. СОСТАВ ИМЕЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	8

Региональная нормативно-правовая база для выполнения работ	8

3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗАНЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	12

5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

5.1. Основные сведения о территории. Современное использование территории. Земельные ресурсы	15

5.2. Природные условия и ресурсы	15

5.3. Объекты культурного наследия	27

5.4. Социально-экономическая ситуация	30

5.5. Транспортная инфраструктура	38

5.6. Инженерная инфраструктура	41

5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территории	47

6. ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	54

7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	56

7.1. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов	56

7.2. Перераспределение земель	58

7.3. Социально-экономическое развитие	67

7.3.1. Развитие экономической базы	67

7.3.2. Прогноз численности населения	67

7.3.3. Развитие объектов обслуживания населения	70

7.3.4. Новое жилищное строительство	74

7.4. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	75

7.5. Развитие транспортной инфраструктуры	77

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	79

7.6.1. Электроснабжение	79

7.6.2. Теплоснабжние	80

7.6.3. Газоснабжение	84

7.6.4. Водоснабжение	85

7.6.5. Водоотведение	88

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	90

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	106

10. ПРИЛОЖЕНИЯ	109

Состав материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Кузедеевского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. Положение о территориальном планировании | 14/141к1 |
| 2 | Генеральный план Кузедеевского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 14/140к1 |
| Графические материалы |
| 1 | Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения поселения. | 14/170 |
| 2 | Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14/171 |
|  | Иллюстрации |  |
| 1 | Карта существующих границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Схема существующих земель различных категорий |  |
| 2 | Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Схема планируемых земель различных категорий |  |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, графические материалы в формате JPG. | 14/174 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кузедеевского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области разрабатываются Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Новокузнецкого муниципального района (Муниципальный контракт № 0139300027714000142 от 09 июля 2014 года).

В проекте Генерального плана Кузедеевского сельского поселения определены основные параметры развития его территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. Выполнено зонирование территорий населенных пунктов с выделением зон различного назначения, в т.ч. для развития жилых, производственных, общественных, рекреационных и других функций.

Графические материалы в составе проектов разрабатываются с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

Проект Генерального плана Кузедеевского сельского поселения подготавливается в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и заданием на подготовку проекта Генерального плана Кузедеевского сельского поселения. Проект Правил землепользования и застройки Кузедеевского сельского поселения подготавливается в соответствии с требованиями статей 30 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Разработка проекта Генерального плана Кузедеевского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями действующих федеральных и региональных законодательных актов, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Закон Кемеровской области от 17 декабря 2004 г. № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований»;

- Закон Кемеровской области от 08 февраля 2006 г. № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 12 июля 2006 г. № 98-03 «О градостроительной деятельности»;

- Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 г. № 215-03 «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 07 марта 2013 г. № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области»;

Подготовка проекта Генерального плана Кузедеевского сельского поселения осуществляется с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 2002 г.;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 2003 г.;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24 марта 2011 г. № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458 «Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области».

Проект Генерального плана Кузедеевского сельского поселения подготавливается на всю территорию муниципального образования в границе, установленной законом Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований" от 17 декабря 2004 г. № 104-ОЗ (ред. от 26.11.2013 г.).

# 2. СОСТАВ ИМЕЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

# Региональная нормативно-правовая база для выполнения работ

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-03 «О градостроительной деятельности».

- Закон Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

- Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 215-03 «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области».

- Закон Кемеровской области от 07.03.2013 № 17-03 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области».

- Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований».

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 N 24
(ред. от 14.01.2014) "О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области".

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области».

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458
«Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области».

Документы территориального планирования на территорию

Кемеровской области, Новокузнецкого муниципального района и

смежных муниципальных образований

- Схема территориального планирования Кемеровской области

- Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

- Генеральный план Кузедеевского сельского поселения.

- Генеральный план Сары-Чумышского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Кузедеевского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Сары-Чумышского сельского поселения.

Соседние муниципальные образования

- Генеральный план Куртуковского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Куртуковского сельского поселения.

- Генеральный план Орловского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки Орловского сельского поселения.

- Генеральный план Мысковского городского округа (текстовая часть)

- Правила землепользования и застройки Мысковского городского округа.

- Генеральный план г. Междуреченска в составе Междуреченского городского округа.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ».

- Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Калтанский городской округ».

Информация о землепользовании

ОТЧЕТ № 5502/15062012/27ОК/Ю-1-С/0047 Об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Кемеровской области. Омск: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Омский филиал, 2012.

Статистическая информация официального сайта Росстата

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Новокузнецкий муниципальный район за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Кузедеевского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Сары-Чумышского сельского поселения за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы.

Информация официальных сайтов

Сайты Кемеровской области

- Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу (разработана Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Санкт-Петербург, 2007).

- Официальный сайт Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области: списки памятников археологии, архитектуры и градостроительства, истории; паспорта мемориальных объектов, расположенных на территории Новокузнецкого муниципального района.

- Официальный сайт Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области» на 2012 - 2014 годы; перечень подведомственных учреждений.

- Официальный сайт Департамента образования и науки Кемеровской области: перечень подведомственных организаций.

- Официальный сайт Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области:

- перечень подведомственных учреждений и организаций;

- Концепция развития здравоохранения Кемеровской области на период до 2020 года. (утв. распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 г.  № 549-р);

- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Закон Кемеровской области от 26 декабря 2013 г. № 137-ОЗ);

- План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Кемеровской области" (утв. распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 апреля 2014 г. N 317-р).

- Официальный сайт департамента транспорта и связи Кемеровской области:

- Сводный реестр регулярных автобусных пригородных маршрутов на территории Кемеровской области (по состоянию на 1.01.2012 г.).

- Официальный сайт Департамента  труда и занятости населения Кемеровской области:

- Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2016 годы постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2014 № 62):

- Комплексная региональная программа «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» до 2015 года (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 июля 2014 г. № 271);

- Семейно-демографический паспорт Кемеровской области (Кемерово, 2013 г.);

- статистическая информация об уровне безработицы.

- Официальный сайт Департамента  строительства Кемеровской области:

- статистическая информация – бюллетень за 2013 г.,

- карта перспективных площадок для комплексной малоэтажной застройки в Кузбассе.

- Официальный сайт ГКУ Центр занятости населения города Новокузнецка: статистическая информация о работе центра.

Сайт Новокузнецкого муниципального района

- Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района (утв. решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 29 ноября 2011 года № 328-МНПА).

- Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Новокузнецкий муниципальный район» на 2013-2015 годы» (утв. Постановлением администрации Новокузнецкого района от 30.10.2009 № 79).

- Муниципальная  программа «Экономической развитие и инвестиционная привлекательность Новокузнецкого муниципального района» (утв. Постановлением администрации Новокузнецкого района от 25.11.2013 № 20).

- Социально-экономическое положение Новокузнецкого муниципального района. 2013 год.

- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого муниципального района за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

- Паспорта мемориальных объектов, расположенных в населенных пунктах Новокузнецкого муниципального района.

# 3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Постановлением администрации Кузедеевского сельского поселения от 11 ноября 2014 года № 35 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Кузедеевское сельское поселение» установлен следующий перечень муниципальных программ, разработанных на период до 2017 г.:

- Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность муниципального образования «Кузедеевское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Кузедеевского сельского поселения от 11 ноября 2014 года № 41);

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Кузедеевское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Кузедеевского сельского поселения от 11 ноября 2014 года № 36);

- Содействие занятости населения муниципального образования «Кузедеевское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Кузедеевского сельского поселения от 11 ноября 2014 года № 37);

- Дорожное хозяйство и дорожный комплекс муниципального образования «Кузедеевское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Кузедеевского сельского поселения от 11 ноября 2014 года № 38);

- Благоустройство на территории муниципального образования «Кузедеевское сельское поселение» (утв. Постановлением администрации Кузедеевского сельского поселения от 11 ноября 2014 года № 39).

Указанные программы предусматривают исключительно текущие организационные мероприятия, не предусматривающие создания объектов местного значения поселения. Реализуются мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог поселения (межпоселенческих) и инженерных сооружений на них, организация общественных работ и временного трудоустройства для безработных,  обеспечению комфортности условий проживания на территории поселения и улучшению санитарно-эстетического состояния территории поселения (организация уличного освещения, озеленения территории, ремонт мест захоронения, санитарная очистка территории).

2. Комплексная программа социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района утверждена Решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 09 октября 2007 г. № 426, действует в редакции Решения от 27 ноября 2014 года № 80-МНПА.

Программа рассматривает стартовые условия и дает оценку социально-экономической ситуации на территории муниципального района, формулирует базовые сценарии (инерционный, инновационный, переходный) и стратегические цели его развития. Выбор стратегических целей социально-экономического развития сформулирован в трех плоскостях: социальной, экономической и пространственной. Рассмотрены ресурсы, механизмы и резервы развития, сформулированы основные направления местной социально-экономической политики. Программа содержит долгосрочный (до 2022 г.), среднесрочный (до 2017 г. включительно) и годовой планы развития.

Перечень основных проектов, предлагаемых к реализации, в действующей редакции программы ограничен.

С целью развития промышленного сектора в действующей редакции рассматриваемой Программы сохраняются указания на необходимость развития ряда направлений, но без конкретизации территории их осуществления:

- инициировать создание предприятий глубокой переработки угля (производство окускованного топлива термобрикетов, мелкозернистого топлива термоугля и др.);

- создать деревоперерабатывающее производство с полным циклом переработки и выпуском экологически чистой биопродукции, а также производства биотоплива древесных топливных гранул;

- реализовать проект по производству строительных материалов (кирпича);

- на базе отдельных монорайонов сформировать особые экономические зоны с благоприятными условиями для ведения предпринимательской деятельности с использованием природно-ресурсного потенциала;

- используя продукцию овощеводческих хозяйств создать замкнутые технологические цепочки по производству замороженных овощных смесей, пюре и пр.

В малоэтажном и коттеджном строительстве

Действующая редакция Программы содержит информацию о наличии ряда инвестиционных проектов, предложенных к реализации (таблица 1).

Таблица 1.

Инвестиционные проекты Программы по малоэтажному жилищному строительству

| Населенный пункт | Площадь земельного участка | Параметры жилой застройки | Обеспеченность социальными объектами |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Кузедеево | 5,6 га | Индивидуальная застройка на 25 приусадебных участках от площадью от 10 до 25 соток. | Строительство здания административно-бытового назначения, спортивная площадка. |

В рекреационной инфраструктуре

- Строительство спортивно-оздоровительного комплекса для организации стационарного отдыха, рыбной ловли и пеших прогулок с. Сары-Чумыш, 5,3312 га

- Строительство загородного клуба «Сары-Чумыш»

# 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗАНЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Документы территориального планирования Российской Федерации утверждены следующими нормативно-правовыми актами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 N 2084-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 22.03.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 N 1416-р (ред. от 15.05.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов федерального значения указанными документами территориального планирования в настоящее время не предусмотрены.

4.2. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схема территориального планирования Кемеровской области утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458. Она была разработана на период до 2025 г. (первая очередь – 2015 г.). Реализация мероприятий схемы осуществляется при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение, осуществляемое в документах территориального планирования нижестоящего уровня, является безусловной.

Основные мероприятия, которые можно непосредственно связать с территорией муниципального образования перечислены ниже.

По развитию хозяйственного комплекса:

- развитие пригородного растениеводства: Новокузнецкий муниципальный район в целом отнесен к территориям приоритетным для государственной поддержки сельского хозяйства Кемеровской области.

В сфере охраны особо охраняемых природных территорий:

- проведение мероприятий, способствующих сохранению существующего памятника природы "Липовый остров";

- включение в общую систему особо охраняемых природных территорий Кемеровской области предлагаемых памятников природы "Подкатунские утесы" («Катунские высоты»), "Кузедеевский".

Памятник природы «Кузедеевский» в настоящее время уже включен в систему особо охраняемых природных территорий Кемеровской области, остальные мероприятия подлежат учету в новой редакции документа.

Мероприятия по обеспечению объектами электроэнергетики:

- строительство ЛЭП 220 кВ "Прокопьевск – Калтан – Междуреченск" (расчетный срок проекта).

В схеме территориального планирования Российской Федерации данное мероприятие в настоящее время не предусмотрено и в настоящем проекте не может учитываться.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия сформулированы в общем виде, в том числе предусматривают сохранение и модернизацию уже имеющихся оборудованных полигонов ТБО, ликвидацию несанкционированных свалок.

4.3. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района (далее - Схема) утверждена Решением Новокузнецкого районного Совета народных депутатов Кемеровской области от 21 августа 2012 г. N 397-МНПА "Об утверждении Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района". В настоящее время в рамках муниципального контракта № 0139300027714000142 от  09 июля 2013 г. ведется «Разработка проекта изменений в схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области». Соответственно, предполагается синхронное внесение изменений в Схему и генеральный план Кузедеевского сельского поселения.

Развитие объектов обслуживания населения

На базе наиболее крупных населенных пунктов, для групп населённых пунктов, не попадающих в радиус часовой транспортной доступности Новокузнецка, Схемой предусматривается развитие системы подрайонных центров (в их число вошел п. Кузедеево), где должен размещаться полный набор учреждений повседневного и ряд учреждений периодического обслуживания. Местные центры социального и культурно-бытового обслуживания формируются на базе населенных пунктов, ориентировочно соответствующих уровню административного центра сельского поселения. В этих центрах должен функционировать полный набор учреждений повседневного обслуживания.

В с. Бенжереп 1-й Схемой запланировано строительство детского сада на 60 мест. Мероприятие не реализовано.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры

В графической части схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района приводятся примерные направления прохождения планируемых газопроводов через территорию сельского поселения к западу от п. Кузедеево. В текстовой части документа данное мероприятие не комментируются, графическое отображение чрезмерно схематично и требует уточнения.

Развитие объектов водоснабжения и канализации, наоборот, рассматривается только в текстовой части Схемы – намечено строительство следующих, представленных в таблице ниже. Скважины для водоснабжения предусматриваются по 6 куб. м/сутки.

Таблица 2

Перечень планируемых объектов водоснабжения и водоотведения

| Сельские поселения | Расчётный объем водоснабжения населения, куб. м/сут. | Объекты водоснабжения | Объекты водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Кузедеево | 630 | 5 скважин | Канализационные очистные сооружения |
| с. Лыс | 38 | 2 скважины |  |
| с. Сары-Чумыш | 72 | 2 скважины |  |
| с. Бенжереп 1-й | 72 | 2 скважины |  |
| с. Бенжереп-2 | 15 | 1 скважина |  |
| п. Кандалеп | 14 | 1 скважина |  |
| п. Мунай | 11 | 1 скважина |  |

Водоснабжение жителей на перспективу предлагается осуществлять в целом по существующей схеме. Для надежного водоснабжения населенных пунктов, расположенных вдали от р. Томь, в Схеме содержится общая рекомендация по  проведению работ по разведке новых месторождений вод.

Развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Развитие системы ООПТ намечено за счет придания природоохранного статуса (категории защитности) лесам лесного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения включаются в систему ООПТ с ограничением хозяйственной деятельности, но без изъятия из хозяйственного использования.

# 5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 5.1. Основные сведения о территории. Современное использование территории. Земельные ресурсы

Земельные ресурсы

Граница муниципального образования Кузедеевское сельское поселение

Согласно данным тома комплексной оценки Схемы территориального планирования Новокузнецкого района, разработанного ООО Проектный институт «Агропромпроект» ООО ПИ «АГП» в 2010 г., общая площадь земель района составляет 1321782,0 га.

В соответствии с положениями Закона Кемеровской области от 27.12.2007 N 215-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области" в Новокузнецком муниципальном районе образованы Загорское, Красулинское, Кузедеевское, Сосновское, Терсинское и Центральное сельские поселения. Указанные сельские поселения включают 134 сельских населенных пунктов.

При сравнении графической информации Схемы территориального планирования с данными справочно-информационного сервиса для предоставления пользователям сведений Государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации (публичной кадастровой карты) были выявлены несоответствия в отображении контуров сельскохозяйственных земель, лесных земель, территории заповедника «Кузнецкий Алтау» и других территориальных единиц.

В ходе выполнения этапа работ по сбору информации ООО НПИ «ЭНКО» были получены векторные слои границ сельских поселений Новокузнецкого района, а также населенных пунктов сельских поселений Новокузнецкого района. Указанные цифровые данные были предоставлены из базы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее по тексту - ИСОГД) МО «Новокузнецкий муниципальный район» отдела градостроительства и архитектуры Администрации Муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район». Измерения общей площади территорий внутри границ всех сельских поселений, входящих в состав Новокузнецкого района, показали, что Новокузнецкий район занимает территорию 1302357,1 га, из них:

•	Загорское сельское поселение – 66651,0 га;

•	Красулинское сельского поселение - 64167,3 га;

•	Кузедеевское сельское поселение - 312307,2 га;

•	Сосновское сельское поселение - 74366,7 га;

•	Терсинское сельское поселение - 535051,8 га;

•	Центральное сельское поселение - 249813,1 га.

Разница площади территории внутри Новокузнецкого района по данным ИСОГД МО «Новокузнецкий район» и данными Схемы территориального планирования составляет 19424,9 га.

Согласно пункта 3 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. В ходе изучения векторных слоев границ сельских поселений, входящих в состав Новокузнецкого района, выявлены многочисленные пересечения с границами земельных участков, сведения о которых внесены в Государственный кадастр недвижимости, а также с векторным слоем границ населенных пунктов, в том числе и в местах прохождения границы Новокузнецкого района. Для устранения указанных пересечений была произведена корректировка границы муниципального образования  Новокузнецкого района, а также границ муниципальных образований сельских территорий, входящих в район, с учетом требований приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке».

Таким образом, в результате внесенных изменений, за площадь муниципального района и за площади сельских поселений, входящих в состав района, в проекте внесения изменений в схему территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, расположенных в границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, принята площадь измерений исправленных векторных слоев границ.

В результате изменения границы Кузедеевского сельского поселения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ площадь территории муниципального образования составила 334017,9 га.

Земли различных категорий

Земельный фонд на территории Кузедеевского сельского поселения по целевому назначению представлен 6-ю категориями, согласно действующему законодательству:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда.

Категория земель запаса на территории сельского поселения не представлена.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2015 года представлено в таблице и диаграмме, расположенных ниже, площадные значения земель рассчитывались в соответствие с данными государственного кадастра недвижимости, представленными на публичной кадастровой карте.

Таблица 3

Распределение земель муниципального образования по категориям на 01.01.2015 г.

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 36146,9 | 10,8 |
| Земли населенных пунктов | 2616,3 | 0,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3637,0 | 1,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 36,8 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 291092,4 | 87,1 |
| Земли водного фонда | 488,5 | 0,1 |
| Всего: | 334017,9 | 100,0 |

Структура земельного фонда

Земли населенных пунктов

Категория земель населенных пунктов Кузедеевского сельского поселения в соответсвии с Законом "Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области" представлена 21-м населенным пунктом, крупнейшим из которых является п. Кузедеево. Перечень и современные площади всех населенных пунктов в предлагаемых к утверждению границах приведены в разделе "Технико-экономические показатели".

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Кузедеевского сельского поселения составляют 36146,9 га или 10,8% от общей площади муниципального образования. Указанные территории в соответствие с установленным назначением земель используются (по данным справочно-информационного сервиса для предоставления пользователям сведений Государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации (публичной кадастровой карты)):

для ведения гражданами садоводства и огородничества, дачного хозяйства - 76,5 га;

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 286,0 га;

для ведения личного подсобного хозяйства - 176,9 га;

для сельскохозяйственного производства - 1431,2 га;

для сельскохозяйственного использования - 6044,4 га;

под водозаборные и насосную скважины - 0,2 га;

для иных видов сельскохозяйственного использования - 28131,7 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (1,1 % от общей площади земель). Категория земель промышленности и иного специального назначения представлена землями:

для добычи и разработки полезных ископаемых - 3087,2 га;

для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, их конструктивных элементов, объектов дорожного хозяйства, объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта - 481,3 га;

для размещения объектов энергетики, воздушных линий электропередачи, объектов электросетевого хозяйства - 57,0 га;

под кладбища - 5,0 га;

для размещения артезианских скважин - 0,1;

для иных объектов в соответствии с целевым использованием земель - 6,4 га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых территорий и объектов занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (0,1% от общей площади земель) и представлены 6-ю земельными участками:

Таблица 4

Перечень земельных участков земель особо охраняемых территорий и объектов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42:09:2603001:1085 | для размещения иных особо охраняемых природных территорий (объектов) (земельные участки рекреационного назначения) | 15,0 |
| ИТОГО: | 15,0 |

Земли лесного фонда

На 01.01.2015 г. земли в составе категории лесного фонда Кузедеевского сельского поселения составили 291092,4 га. Земли указанной территории представлены лесами Кузедеевского и Мысковского лесничеств Кемеровской области.

Земли водного фонда

Земли водного фонда представлены акваториями многочисленных озер, рек Бенжереп, Большой Теш, Кондома, Сары-Чумыш, Старый Чумыш и Чумыш, а также землями, занятыми гидротехническими сооружениями. Общая площадь земель водного фонда составила в границах муниципального образования 488,5 га. Данные земли находятся в государственной собственности Российской Федерации.

## 5.2. Природные условия и ресурсы

Рассматриваемая территория расположена в Кузнецкой котловине юго-западной части Западной Сибири в центре Азиатского материка.

5.2.1. Климат

Климатические характеристики приняты по данным метеостанции г. Новокузнецка.

Территория характеризуется резко континентальным климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур. По гидрометеорологическим условиям входит в строительно-климатическую зону IВ.

Суровая и продолжительная зима, жаркое короткое лето, бурная весна, непродолжительная осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры от месяца к месяцу и в течение суток. Самым холодным зимним месяцем является январь. Среднемесячная температура января – 18,6ºС. Самым теплым летним месяцем является июль. Среднемесячная температура июля +18,5ºС.

Таблица 5

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузедеево | -18,6 | -15,9 | -9,3 | 0,3 | 9,4 | 15,3 | 17,8 | 15,4 | 9,6 | 1,9 | -9,0 | -15,8 | 0,1 |

Период устойчивых среднесуточных температур воздуха выше 0ºС наступает весной в среднем 10-14 апреля. Средняя продолжительность периода составляет 193 дня. Вегетационный период, которому соответствует  среднесуточная температура +5ºС и выше, начинается в последних числах апреля (27-29 апреля) и продолжается до начала октября (4-5 октября), составляя в среднем 159 дней. Средняя дата последних весенних заморозков приходится на 21-25 мая, а первых осенних 15-22 сентября. Продолжительность безморозного периода по среднемноголетним данным составляет 118 дней. Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в 3-й декаде октября, сходит снег по средним многолетним данным 16-20 апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем 160-165 дней.

Среднегодовое количество осадков составляет в среднем 655 мм. Господствующее направление ветров юго-западное.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляции атмосферы, рельефа местности и характера подстилающей поверхности. В целом для территории в течение года характерно преобладание ветров юго-западных и северо-восточных румбов. Зимний и летний периоды характеризуются некоторыми особенностями ветрового режима. В зимний период преобладающими являются ветра северо-восточных, летом – резко увеличивается повторяемость  ветров северных и северо-восточных. Переход летнего ветрового режима к зимнему происходит в октябре.

Среднегодовая скорость ветров – 2,3 м/сек.

Повторяемость господствующих ветров в среднем – 26%. Повторяемость штилевой погоды составляет 25%.

Таблица 6

Повторяемость направлений ветра в %

| направление | С | св | в | юв | ю | юз | з | Сз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 10 | 34 | 7 | 1 | 11 | 30 | 3 | 4 |
| Июль | 24 | 20 | 5 | 4 | 13 | 15 | 8 | 11 |
| Год | 15 | 22 | 6 | 2 | 12 | 26 | 8 | 9 |

Климат сельского поселения располагает значительными ресурсами тепла и влаги. Здесь вызревает большинство районированных сельскохозяйственных культур.

Для территории характерна неустойчивость метеорологического режима в результате чего сельское хозяйство часто страдает от неблагоприятных погодных условий: весенней засухи, заморозков, осеннего ненастья.

5.2.2. Гидрологическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена многочисленными реками, основными из которых являются Кондома, Большой Теш, Теш, Бенжереп, Мрас-Су, Большой Унзас, Лыс, Бахта, Верхний Мунай, Ижуча, Каменушка, Кандалеп,  Килинка,  Межек, Мунай, Сары-Чумыш, Счастливка, Телис, Чумыш, Шабалинка, Юла, а также озерами и ручьями.

Речная сеть принадлежит к бассейну средней Оби, густота ее составляет 0,13-0,25км/км². Речная сеть хорошо развита, реки текут с юго-востока на северо-запад, в высоких берегах с выходами твердых пород. Долины рек преимущественно ящикообразные, местами V-образные, для многих долин характерно наличие пойм, ширина которых 0,2-3,0 км.

По характеру водного режима реки на рассматриваемой территории относятся к рекам с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года.

Основной фазой всех рек является половодье, в период которого проходит 60-90 % годового стока воды и наблюдается максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Основным источником питания рек в период половодья являются твердые осадки, которые аккумулируются в виде снежного покрова. Снеговой сток составляет 75-100 %, от годового, дождевой-0-10 %, грунтовый 0-20 %. летне-осенняя межень, наступающая вслед за половодьем, почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков, в результате чего межень представлена в виде кратковременных маловодных периодов.

Зимняя межень на реках устанавливается в конце октября – начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Реки характеризуются устойчивым ледоставом.

Годовой ход уровня воды характеризуется сравнительно невысокими подъемами во время весенне-летнего половодья, высокими малоустойчивыми уровнями летне-осеннего периода и низкими уровнями зимней межени.

Подъем уровней весной начинается в начале-середине апреля и продолжается около 30 дней. Наибольшее нарастание уровня воды при высоком половодье обычно не превышает 50-100 см/сутки, при низком-75-90см/суткм за исключением р.Кондомы (101-203 и 130-260 см/сутки соответственно).

Спад половодья прерывается подъемами уровней от дождевых паводков. В среднем спад продолжается около 40 дней с преобладающей интенсивностью 50-80 см/сутки при высоком половодье и 35-60 см/сутки при низком. Высшие уровни воды наступают в конце апреля - середине мая, во время ледохода или вскоре после него. На реках Мрас-Су, Кондоме и др. во время весеннего ледохода часто образуются заторы льда с подъемами уровней до 5,5-6,5 м.

Весной речные воды выходят на пойму, продолжительность стояния воды в пойме 1-10 дней. В годы с высоким половодьем затопление поймы рек Мрас-Су, Кондомы  сопровождается подтоплением населенных пунктов и сельхозугодий. Летняя межень малоустойчивая, часто прерывается дождевыми паводками, устанавливается в начале- середине июля. Летние дождевые паводки проходят ежегодно на реках Кондоме, Мрас-Су. Дождевые паводки обычно ниже половодий.

Низшие летние уровни устанавливаются, как правило, во 2-й половине августа и начале сентября. Осенью при ледообразовании бывают подъемы уровня заторного характера. Низшие зимние уровни наступают преимущественно в первой половине ноября, они в среднем на 5-10 см выше низких летних уровней.

Температурный режим воды водоемов изменяется от верховья к устью. Речные воды территории маломинерализованные (до 1000мг/л) с преобладанием гидрокарбонатных ионов (НСОз). Питьевые качества по величине минерализации и жесткости могут быть охарактеризованы как хорошие и удовлетворительные. По санитарным показателям (биохимическое потребление кислорода (БПК) и Коли-индекс) воды неудовлетворительные, требуется улучшение физических и санитарно-бактериологических показателей. Жесткость речных вод в период половодья составляет 0,5 мг-экв./л, в зимнюю межень – 2-3мг-экв./л. Реки отличаются повышенным содержанием ионов железа (до 6мг./л).

Имеющиеся озера мелководные, с площадью зеркала до 1 км², озерность рассматриваемой территории невысокая. Озера чаще располагаются в карстовых котловинах или в понижениях рельефа.

5.2.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Подземные воды района принадлежат к Кузнецкому межгорному артезианскому бассейну и трещинным водам Салаира. Они широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. производственными и сельскохозяйственными объектами. По ресурсам подземных вод район относится к благоприятной зоне, модули эксплуатационных запасов составляют 0,5-5,0 л/сек. км².

По химическому составу подземные воды верхней гидродинамической зоны, представляющей наибольший интерес для обеспечения населения водой хозяйственно-питьевого назначения, – гидрокарбонатного типа, преимущественно кальциевые и кальциево-магниевые пресные с величиной сухого остатка 0,3–0,6 г/дм³, от мягких до умеренно жестких, с величиной общей жесткости 4,5–6,5 ммоль/дм³. По содержанию микрокомпонентов отклонений от нормативных показателей не отмечается, за исключением железа и марганца.

5.2.4. Геологическое строение

Поверхность территории сельского поселения представлена волнистой равниной южной части Кузнецкой котловины, расчлененной густой сетью широких пологосклонных долин и балок, в центральной части которой протекает река Томь. Большая часть площади котловины занята склонами междуречных плато-увалов, поднимающихся над дном долин на 60-100 м. Равнинный рельеф котловины нарушается лишь в ее центральной части рядом невысоких горных кряжей. Периферийные части котловины, расположенные по соседству с горами, более приподняты, в связи с чем пересеченность здесь  сильнее, а лога глубже и система их гуще. Рельеф усложняется вблизи рек, где встречаются отдельные отмытые участки в виде сопок. Вся котловина покрыта мощным плащом глинистых и углинистых наносов, носящих лессовый характер, на фоне которых только отдельными небольшими гнездами, приуроченными к более резким формам рельефа и сопкам, встречаются выходы на поверхность щебенчатых пород. Кузнецкая котловина носит название Кузнецкого угольного бассейна, так как большая часть ее территории сложена угленосными породами.

Наиболее благоприятными для развития сельского хозяйства и строительства являются повышенные элементы рельефа центральной, западной, северо-западной и юго-западной частей района.

5.2.5. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Экзогенные геологические процессы

Физико-геологические процессы и явления в пределах рассматриваемой территории обусловлены разнообразием рельефа, ландшафтов, составом и свойствами грунтов и пород. Наиболее явными в поселении являются:

- Оврагообразование имеет относительно небольшое распространение и развито преимущественно в пределах равнинных зон. Развитие промоин и оврагов связано с линейной эрозией вдоль понижений рельефа под влиянием поверхностных вод в результате сильных дождей и снеготаяния. Овраги развиты в основном по береговым склонам долин и надпойменным террасам реки Томи и ее притокам. Наиболее интенсивно овраги и промоины развиваются в покровных лессовидных суглинках террас. Протяженность оврагов колеблется от 10 до 200 м, глубина в устье 10-20 м. Процессу оврагообразования способствует хозяйственная деятельность человека, продольная распашка земель.

- Боковая речная эрозия заключается в размывании бортов долины реки в результате воздействия водного потока. С наибольшей интенсивностью этот процесс проявляется в паводковый период. Боковая речная эрозия сопровождается и другими процессами размываемых участков берега – оплывинами, мелкими оползнями, оврагами, промоинами, осыпями, обвалами, суффозией. Наиболее часто размыву подвержены пойменные и надпойменные террасы, сложенных супесчаными отложениями она оставляет 2,6-3,6 м/год, суглинистыми – 1,93 м/год.

- Заболачивание планируемой территории связано с избыточным увлажнением в условиях ограниченного срока. Этот процесс сопровождается образованием болот со слоем торфа или сапропелевого ила. Наиболее интенсивно заболачивание развито в поймах и на первых надпойменных террасах рек, в долинах молодых рек, в верховьях и днищах логов и на затаёженных водоразделах. Питание болот происходит за счет атмосферных осадков. Глубина низинных болот составляет до 3-5 м, верховых – 0,5-1,5 м. Наличие болот резко осложняет проведение строительных работ и вызывает необходимость в выполнении специальных инженерных мероприятий.

- Подтопление подземными водами. Литологическое строение зоны аэрации является одной из основных причин техногенного подтопления значительной части территории. Наиболее частые проявления процесса наблюдаются на участках, где мощность зоны аэрации не превышает 2,0-3,0 м. Анализ инженерно-геологических материалов позволяет выделить: подтопленные территории с залеганием уровня грунтовых вод до 2,0 м. и потенциально подтопляемые территории с залеганием УГВ от 2,0 до 3,0 м.

Основными причинами подтопления являются:

а)	естественное – наличие в верхней части разреза фильтрационно-анизотропных суглинков и супесей, подстилаемые водоупорными отложениями;
б)	техногенные – нарушение естественного стока поверхностных вод, нарушение рельефа, значительные утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие или неудовлетворительная работа существующих дренажных систем, значительное уменьшение площадей свободного испарения. В результате воздействия перечисленных причин в толще суглинистых грунтов формируется техногенный водоносный горизонт, с глубиной залегания уровня грунтовых вод от 0,3 до 0,5 м. Все это оказывает серьезное влияние на существующие здания и сооружения, а именно подтопления подвалов и техподполий, размокание фундаментов и стен, сокращение эксплуатации.

- Распространение слабых грунтов наблюдается в пределах пойменных террас рек. Современные отложения, сложенные торфами, илами и заторфованными грунтами, характеризуется малой несущей способностью, значительной сжимаемостью,  длительной консолидацией при передаче на них давления от сооружений. Все грунты с модулем общей деформации менее 5МПа и водонасыщением более 0,8 рекомендуется объединять в одну группу под общим названием «слабые грунты». Поскольку проблемы, возникающие при строительстве на таких грунтах одинаковы, так же как и пути их решения при различных видах строительства. Проблема возведения различных зданий и сооружений на слабых грунтах приобрела особую актуальность в последнее двадцатилетие. При возведении сооружений на слабых грунтах применяются несколько методов.

Рассмотрение опыта строительства на слабых водонасыщенных суглинистых грунтах следует отметить большую эффективность применения комбинированных методов. Например: песчаных и железобетонных свай, или песчаной подушки, вертикальных дрен и железобетонных свай.

- Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются повсеместно. Они насыщают верхние слои покровных суглинков до глубины 2,0 м. Встречаются также на пониженных участках рельефа и характеризуются непостоянством режима и химического состава.

Все вышеперечисленные физико-геологические процессы и явления показаны на «Схеме зон с особыми условиями».

Сейсмика

В 2000 г. утвержден СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» с включенным в него комплектом карт общего сейсмического районирования (ОСР-97) в соответствии с которыми большая часть области при определенных условиях может быть отнесена к территориям с сейсмичностью 7 баллов.

Инженерно-геологическая характеристика поселения

На основании анализа орографических, инженерно-геологических, гидрогеологических условий и инженерно-строительного районирования на территории поселения выделены следующие категории для градостроительного освоения.

2. Ограничено-благоприятные территории

3. Неблагоприятные территории

В пределах ограниченно-благоприятных территорий для градостроительного освоения выделяются два района:

2А – район эрозийно-денудационных равнин с пересеченным рельефом имеют распространение в южной части поселения в пределах водораздельных пространств и их склонов с абсолютными отметками от 254,0 м до 387,0 м, сложен четвертичными песчано-глинистыми отложениями, с залеганием уровня грунтовых вод от 2,0-3,5 м. Исключение составляют участки развития овражной эрозии, подтопления.

2Б – район надпойменных террас реки Кондома с абсолютными отметками 270,0-320,0 м, сложенный песчаными грунтами с линзами и прослоями суглинков и глин с залеганием уровня грунтовых вод 1,5-2,5 м, подверженный эрозионным процессам, заболачиванию, подтоплению и другим физико-геологическим процессам и явлениям.

Среди неблагоприятных территорий для освоения выделяются следующие районы:

3А – район пойменных террас крупных притоков Томи, сложенных, в основном, песчаными грунтами и на локальных участках – суглинистыми, иловатыми, торфянистыми, со слабой несущей способностью, затапливаемые паводковыми водами, с залеганием уровня грунтовых вод от 0,5 до 1,5 м. В пределах района развиты процессы заболачивания, значительные площади болот, торфообразование, наличие месторождений строительных материалов (ПГС);

3Б – район эрозионного низкогорья Салаирского кряжа с абсолютными отметками от 253,0 до 455,6 м. Поверхность территории сильно изрезана речными водотоками, оврагами, балками, урочищами. В настоящее время залесена;

Планировочные ограничения

Планировочные ограничения для градостроительного освоения определяют отнесение различных участков к территориям, не подлежащим застройке, и территориями с регламентацией использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования.

I. Природные планировочные ограничения

Границы территорий, ограниченное использование которых определяется природными факторами, выявлены в ходе комплексной оценки на основе анализа геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и других данных.

К ним относятся:

Территории, затапливаемые максимальными паводками. Это узкие полосы пойменных террас многочисленных рек поселения. При освоении участков в пределах этой зоны требуется проведение мероприятий по защите от затопления паводками.

Территории с крутыми склонами имеют в пределах поселения локальное развитие. Склоны с уклонами от 10 до 20% относятся к территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения, с уклонами выше 20% – к территориям, не подлежащим застройке.

Территории развития карстовых процессов в полосе близкого залегания к дневной поверхности нижнекаменноугольных-верхнепермских карбонатных отложений. При строительном освоении в пределах этой зоны требуются дополнительные инженерно-геологические изыскания.

Территории с высокой степенью сейсмической активности и широкое распространение экзогенных геологических процессов:

-	литогенных;

-	гидро-литогенных;

-	криогенных.

II.	техногенные планировочные ограничения. К ним относятся:

- территории горных отводов, разрабатываемых и резервных месторождений полезных ископаемых;

- подработанные территории;

- гидро-литогенные процессы, обусловленные техногенными факторами (подтопление, иссушение и др.);

- наличие техногенных экзогенных геологических процессов;

- зоны санитарной охраны водозабор.

5.2.6. Растительность и почвенный покров

Почвенный покров сельского поселения представлен серыми и темно-серыми лесными оподзоленными почвами с пятнами черноземов выщелоченных и оподзоленных, горно-лесными дерново-подзолистыми почвами, горно-лесными бурыми оподзоленными, горно-лесными подзолистыми и горно-лесными бурыми почвами.

Растительность на территории сельского поселения представлена осиново-березовыми лесами в комплексе с высокотравными лугами, пихтово-осиновыми лесами с преобладанием высокотравных лугов.

Из древесных пород преимущественное положение занимают: береза, осина, калина, рябина. На большей части территории леса являются вторичными и поэтому представлены мелколиственными породами, в логах и на болотах – встречаются низкобонитетные хвойные породы.

Травостой в лесу лугово-лесной: чина, лобазник, борщ, папоротник, ежа сборная и другие. Травостои лугов представлены следующими видами: пырей, овсяница, тимофеевка, клевер и другие.

Особую растительную формацию представляют болота. Из кустарников распространены тальник и смородина.

Незначительную часть территории сельского поселения занимают распаханные угодья на лесных и луговых почвах в комплексе с мелколиственными березово-осиновыми лесами.

В Кемеровской области список видов растений, включенных в Красную книгу Кемеровской области, является официальным документом, утвержденным Администрацией и Законодательным собранием Кемеровской области. Охрану данных видов растений должны осуществлять не только инспекции, но и физические, юридические лица и организации.

Основу Красной книги растений Кемеровской области составляют редкие, исчезающие, уязвимые и исчезнувшие виды растений, часть из которых встречается на территории Кузедеевского сельского поселения.

Таблица 7

Список растений, включенных в Красную книгу Кемеровской области, произрастающих на территории Кузедеевского сельского поселения

| № п/п | Виды растений | Категория, нахождение |
| --- | --- | --- |
| СЕМЕЙСТВО МНОГОНОЖКОВЫЕ - Polypodiaceae |
| 1 | Чешуекучник решетчатый – Lepisorus clatrathus (Clarcke) Ching | окр. п. Кузедеево, Липовый остров |
| СЕМЕЙСТВО УЖОВНИКОВЫЕ - Ophioglossaceae |
| 2 | Ужовник обыкновенный - Ophioglossum vulgatum L. | окр. п. Кузедеево, Липовый остров |
| ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, ИЛИ ЦВЕТКОВЫЕ – MAGNOLIOPHYTA |
| КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA |
| СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ - Liliaceae |
| 3 | Кандык сибирский - Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. | Включен в Красную книгу РФ, таежные леса, повсеместно |
| 4 | Тюльпан поникающий - Tulipa patens Agardh. ex Schult. et Schult. | На Кондоме у п. Кузедеево |
| 5 | Лук красноватый – Allium rubens Schrader ex Willd. | Утесы по реке Кондома, возле п. Кузедеево |
| СЕМЕЙСТВО НАЯДОВЫЕ – Najadaceae |
| 6 | Каулиния малая – Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. | Кондома, возле Кузедеево |
| СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ – Cyperaceae |
| СЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ (ЗЛАКОВЫЕ) - Poaceae (Gramineae) |
| 7 | Мятлик расставленный - Poa remota Forsell. | окр. п. Кузедеево, Липовый остров |
| СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ - Orchidaceae |
| 8 | Гнездовка настоящая – Neottia nidua avis (L.) L. C.M. Rich. | окр. п. Кузедеево |
| 9 | Пальцекорник кровавый – Dactylorhiza cruenta (O.F.Muell.) Soo | окр. п. Кузедеево |
| 10 | Пальцекорник Фукса - Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo | окр. п. Кузедеево |
| КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA |
| СЕМЕЙСТВО КУВШИНКОВЫЕ – Nymphaeaceae |
| 11 | Кубышка малая - Nuphar pumilа (Timm) DC. | озера и водоемы междуречья Кондома-Мрассу |
| 12 | Кувшинка белая - Nymphaea candida J. Presl. | озера и водоему междуречья Кондома-Мрассу |
| 13 | Кувшинка четырехугольная - Nymphaea tetragona Georgi | озера и водоему междуречья Кондома-Мрассу |
| СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ – Ranunculaceae |
| 14 | Водосбор сибирский - Aquilegia sibirica Lam. | по реке Мрассу |
| СЕМЕЙСТВО РОГУЛЬНИКОВЫЕ –Trapaceae |
| 15 | Рогульник плавающий (чилим) – Trapa natans L. | Бассейн реки Кондома, возле ст. Абагур, последние 60 лет не находился. |
| СЕМЕЙСТВО ПРИМУЛОВЫЕ (ПЕРВОЦВЕТНЫЕ) - Primulaceae |
| 16 | Кортуза алтайская - Cortusa altaica Losinsk. | верховья рек Нижняя и Верхняя Терсь |
| СЕМЕЙСТВО ГОРЕЧАВКОВЫЕ – Gentianaceae |
| 17 | Горечавка семираздельная – Gentiana septemfida Pall. | верховья рек Нижняя и Верхняя Терсь |
| отдел мохообразные – Bryophyta |
| Семейство Аномодонтовые – Anomodontaceae |
| 18 | Аномодон длиннолистный – Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. | окр. п. Кузедеево, Липовый остров |
| Семейство Схистостеговые - schistostegaceae |
| семейство неккеровые – neckeraceae |
| 19 | Неккера перистая – Neckera pennata Hedw. | окр. п. Кузедеево, Липовый остров |
| ОТДЕЛ ЛИШАЙНИКИ - LICHNES |
| СЕМЕЙСТВО ЛОБАРИЕВЫЕ - Lobariaceae |
| 20 | Лобария сетчатая – Lobaria retigera (Bory) Trevis. | окр. п. Кузедеево, Липовый остров |
| 21 | Стикта окаймленная – Sticta limbata (Sm.)Ach. | окр. п. Кузедеево. Липовый остров |

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные и уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, способствуют охране объектов природного и культурного наследия.

На сегодняшний день на территории сельского поселения расположены 2 особо охраняемых природных территорий, в том числе 1 ООПТ федерального значения - памятник природы "Липовая роща (Липовый остров)" и 1 ООПТ регионального значения: памятник природы - "Кузедеевский", общей площадью 11 045 га.

Памятник природы федерального значения Липовая роща (Липовый остров) находится в 15 км к востоку от п. Кузедеево, в Кузедеевском лесхозе в бассейне р. Большой Теш и охватывает водораздел верховий рек Черный Мигаш и Тамала. Он был образован в 1939 году как комплексный ботанический заказник, а в 1983 году распоряжением Совета Министров РСФСР от 15.03.83 № 391-р переведен в разряд памятника природы федерального значения.

Профиль памятника природы – природно-исторический. Занимаемая площадь – 11030 тыс. га.

Покрытые лесной растительностью земли памятника природы составляют 96,3 % от общей площади. Естественные насаждения липы сибирской сосредоточены в центральной части лесного массива, занимают всего 31,7 % лесопокрытых земель и представлены на 79,8 % спелыми и перестойными насаждениями.

Основным объектом охраны является массив Липы сибирской (Tilia sibirica) с комплексом третичных неморальных реликтов (23 вида), видовая насыщенность которых на территории памятника природы самая высокая среди всех сообществ Сибири. Липняки не имеют аналогов в Сибири и представляют эталон коренной растительности Алтае-Саянской горной области, отражающий историю формирования растительности Сибири с плиоцена. Это единственная в Сибири формация широколиственного леса. Подобные леса расположены только в европейской части страны и на Дальнем Востоке. «Липовый остров» служит местообитанием третичных неморальных реликтов, редких, исчезающих, эндемичных видов, резервом ценных лекарственных, медоносных, декоративных видов растений.

Помимо этого, на территории памятника природы отмечена высокая плотность особей в популяциях кандыка сибирского (занесен в Красную книгу Российской Федерации), которая может быть рассмотрена в качестве эталонной для всей территории Кемеровской области.

В настоящее время территория Липового острова подвержена интенсивному антропогенному воздействию. Вдоль северной границы ведется открытая добыча каменного угля, юго-западная часть Липового острова находится под воздействием выбросов Мундыбашской аглофабрики, с северо-запада его окружают транспортная магистраль, дачные участки. На всей территории весной население ведет сбор черемши (колбы), в августе – заготовку кедрового ореха. Липовый остров должен рассматриваться как национальное природное достояние Кузбасса и России в целом. Поэтому необходимо преобразование памятника природы «Липовый остров» в кластерный участок Шорского национального парка

В целях защиты Липового острова от влияния хозяйственной деятельности человека на прилегающую территорию необходимо установить буферную зону шириной от 1 до 4 км.

Научная деятельность на территории природного памятника осуществляется Новокузнецким педагогическим институтом по теме «Реликтовые и эндемичные виды растений на территории Липового острова».

Памятник природы регионального значения "Кузедеевский", общей площадью 15 га, учрежден постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 января 2013 г. N 22. Расположен по левому берегу реки Кондома вниз по течению от п. Кузедеево.

Значение памятника природы – научное (геоморфологическое, геологическое, гидрологическое), учебное (образовательное), рекреационно-эстетическое, охрана генофонда.

Памятник природы создан с целью сохранения природных комплексов и биологического разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животного и растительного мира на территории Новокузнецкого муниципального района.

Задачами памятника природы являются:

поддержание целостности устоявшихся экосистем;

сохранение, воспроизводство и восстановление растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Кемеровской области;

сохранение природного ландшафта территории памятника природы;

экологическое воспитание, образование и просвещение, обеспечение населения экологической информацией;

пропаганда охраны природы.

На территории памятника природы «Кузедеевский» выделяется три природных комплекса:

Скальное обнажение, сложенное известняками и песчаниками карбона;

Осиново-березовый лес с примесью сосны, вторичный.

Высокотравный луг.

По левому берегу реки Кондома в скальных обнажениях вскрыты отложения низов карбона. Здесь представлены серые глинисто-полидетритовые известняки, известковые светло-зеленые алевролиты и черные крупнооолитовые известняки тайдонского горизонта турнейского яруса, а также серые и светло-серые крупнозернистые шламовые и полидетритовые известняки со слойками и мелкими линзами кремней фоминского горизонта турнейского яруса. Большая часть тайдонского и фоминского горизонтов слагаются известняками, состоящими чаще всего из обломков беспозвоночных. Известняки содержат большое количество морских беспозвоночных. Для карбонатных пород турнейского яруса характерно наличие большого количества брахиопод, сетчатых и ветвистых мшанок. Встречаются также небольшими колониями кораллы-табуляты, редкие кораллы-ругозы, гастроподы, остракоды. На территории памятника имеется карстовое образование в виде пещеры.

Помимо этого, на территории памятника природы встречаются 1 вид растений и 2 вида животных зарегистрированных в Красной книге Кемеровской области (кандык сибирский, пустельга степная, кобчик)

## 5.3. Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области (Отдел сохранения, государственной охраны, использования и популяризации объектов культурного наследия) и регулируются Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» от 08 февраля 2006 г. № 29-ОЗ.

По данным Департамента на территории Кузедеевского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района расположены 29 объектов культурного наследия, в том числе 3 памятника истории и монументального искусства местного (муниципального) значения, а также 26 выявленных объектов археологического наследия. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 8. Сведений о наличии на территории поселения объектов культурного наследия федерального значения не имеется, поскольку на его территории отсутствуют объекты археологического наследия, имевшие ранее категорию историко-культурной значимости регионального значения.

Объекты археологического наследия представляют собой наиболее многочисленную группу охраняемых объектов и представлены курганами, стоянками, поселениями, могильниками, отнесенными к эпохам неолита, палеолита, бронзового и железного века, средневековья. На территории Кузедеевского сельского поселения памятники археологии сосредоточены в основном по берегам рек Кондома, Мрассу и Тёш.

Таблица 8.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Кузедеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Могила партизана И.И.Плешкова из отряда Н. Собакинского, 1900-1919, 1962 г.г. | с. Сары-Чумыш, северная окраина села | Местного (муниципального) значения |
|  | Братская могила партизан отряда Н. Собакинского, 1919, 1966 г.г. | п. Канделеп, сквер у школы | Местного (муниципального) значения |
|  | Братская могила партизан, погибших в гражданскую войну, 1919, 1974 г.г. | п. Кузедеево, сквер на юго-восточной окраине села | Местного (муниципального) значения |
|  | Грунтовый могильник Широкий Луг 2 | правый берег р. Кондома в 1250 м выше устья р. Антроп на высокой террасе | Выявленный |
|  | Местонахождение Кузедеево I | юго-западная окраина п. Кузедеево между кладбищем и ручьем в 1 км от р. Кондома | Выявленный |
|  | Местонахождение Кузедеево II | склон горы у п. Кузедеево у паромной переправы | Выявленный |
|  | Поселение Подстрелка I | Левый берег р. Кондома в 100 м ниже ст. Горное ущелье | Выявленный |
|  | Поселение Подстрелка II | левый берег р. Кондома в 400 м ниже ст. Горное ущелье | Выявленный |
|  | Поселение Аил I | левый берег р. Кондома в 200 м ниже устья р. Теш | Выявленный |
|  | Поселение Аил II | левый берег р. Кондома в 700 м ниже устья р. Теш | Выявленный |
|  | Поселение Колотовка 1 | левый берег р. Кондома, на мысу, образованном руслом р. Колотовка и сухим оврагом, на территории | Выявленный |
|  | Поселение Колотовка 2 | коренная терраса левого Берега р. Кондома в устье р. Колотовка на территории п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Колотовка 3 | левый берег р. Кондома в 300 м выше устья р. Колотовка, на южной окраине п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Кузедеево III | левый берег р. Кондома в 1 км ниже п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Кузедеево IV | левый берег р. Кондома в 1,2 км ниже п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Кучугур | левый берег р. Поповка в 1 км к западу от с. Сары-Чумыш | Выявленный |
|  | Поселение Мунай-1 | левый берег р. Межек в 1 км выше ее устья на северо-восточной окраине п. Мунай | Выявленный |
|  | Поселение Мунай-2 | правый берег р. Мунай в 3,5 км к юго-западу от п. Мунай | Выявленный |
|  | Поселение Мунай-3 | правый берег р. Сары-Чумыш в 0,5 км ниже устья р. Мунай, в 5 км к западу от п. Мунай | Выявленный |
|  | Поселение Осман | левый берег р. Кондома в 200 м ниже ст. Осман | Выявленный |
|  | Поселение Старососновское | левый берег р. Кондома в 4 км ниже устья р. Антроп | Выявленный |
|  | Поселение Теш 1 | устье левого притока р. Тёш, р. Балабачиха в 1 км к северу от п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Теш 2 | левый берег р. Тёш в 800 м ниже поселения Тёш 1, на правом приустьевом участке безымянного левого | Выявленный |
|  | Поселение Теш 3 | левый берег р. Тёш в 380 м ниже поселения Тёш 2 | Выявленный |
|  | Поселение Теш 4 | левый берег р. Тёш в 100 м ниже поселения Тёш 3 и в 900 м к северо-западу от кладбища п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Теш 5 | левый приток р. Тёш, р. Балабачиха в 1 км к северу от п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Теш 6 | левый берег р. Тёш на северной окраине п. Кузедеево | Выявленный |
|  | Поселение Шартон | п. Осман, левый берег р. Кондома, устье р. Шартон | Выявленный |
|  | Грунтовый могильник Широкий Луг | правый берег р. Кондома в 1,4 км выше устья левого притока р. Антроп | Выявленный |

Помимо объектов культурного наследия на территории поселения имеется 6 мемориалов, обелисков и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, обладающих признаками объектов культурного наследия (Таблица 9).

Таблица 9

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник-стела погибшим в Великой Отечественной войне | п. Кузедеево, ул. Ленинская, 59-а |
| 2 | Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне | п. Кузедеево |
| 3 | Памятник участникам Великой Отечественной войны | с. Бенжереп I |
| 4 | Памятник участникам Великой Отечественной войны | с. Бенжереп II, ул. Зеленая, 1 |
| 5 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | п. Кандалеп |
| 6 | Памятник погибшим в Великой Отечественной войне | с. Сары-Чумыш |

Границы территорий объектов культурного наследия на территории Кузедеевского сельского поселения к настоящему времени не установлены. Проекты зон охраны для памятников не разрабатывались и не утверждались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого муниципального района, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, для которых в настоящее время такие проекты не разработаны, документы территориального планирования (генеральный план, проекты планировки соответствующей территории) подлежат корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области.

По инициативе Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве памятников регионального значения (федерального – для объектов археологического наследия), а по инициативе органов местного самоуправления – в качестве объектов культурного наследия местного значения.

Вывод

Культурно-историческое наследие Кузедеевского сельского поселения представлено 42 объектами культурного наследия, включая памятники местного (муниципального) значения, а также выявленные объекты. С учетом объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, общее число памятников составляет 48 единиц.

Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались, зоны охраны не установлены.

## 5.4. Социально-экономическая ситуация

Состояние экономической базы

На территории Кузедеевского сельского поселения расположены следующие объекты производственного и коммунально-складского назначения:

территория муниципального образования

- ферма;

- пилорамы (2 объекта);

- молочно-товарная ферма (недействующая);

- пасеки (19 объектов).

п. Кузедеево

- территория недействующего асфальтобетонного завода;

- ЗАО "Новокузнецкий межхозяйственный лесхоз";

- недействующий карьер по добыче песка;

- кондитерский цех;

- пекарня;

- 2 пилорамы;

- производственная территория ООО "Сиблес";

- склад молочной продукции;

- столярный цех;

- территория разрушенной фабрики игрушек.

с. Лыс

- пилорама;

- колбасный цех (незавершенное строительство).

с. Сары-Чумыш

- пилорама;

- свинокомплекс;

- сенохранилище;

- ферма (недействующая);

- склады (2 объекта).

- ООО СПХ «Агро-сч» (выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур)

с. Бенжереп 1-й

- пилорама;

- склад (2 объекта).

п. Кандалеп

- пилорамы (2 объекта);

- склады (2 объекта).

Вывод

- производственные объекты расположены в 5 населенных пунктах поселения и представлены преимущественно деревообрабатывающими предприятиями (пилорамы) и предприятиями пищевой промышленности.

Демографическая ситуация

Одной из составляющих комплексной оценки развития территории поселения является анализ демографической ситуации. Демографический анализ территории предполагает выявление существующей и прогнозируемой тенденций изменения численности населения, определение  факторов изменения численности, анализ показателей естественного и механического движения населения, оценку половозрастной структуры с точки зрения оптимальности для естественного воспроизводства населения. В рамках разработки документов территориального планирования демографический анализ является исходным этапом в расчете основных параметров развития территории в социальной, транспортной, экологической и инженерной сферах.

Численность населения сельского поселения за последние годы менялась незначительно. На начало 2014 года на территории муниципального образования проживает 5641 человек. Наиболее крупными населенными пунктами являются п. Кузедеево (64% численности населения), с. Бенжереп 1-й (9 % численности населения поселения), с. Сары-Чумыш (8% численности населения поселения), с. Лыс (6% численности населения).

Таблица 10

Динамика численности населения

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузедеевское сельское поселение | 4161 | 4176 | 4203 | 4147 |
| Сары-Чумышское сельское поселение | 1473 | 1480 | 1487 | 1494 |
| Итого | 5634 | 5656 | 5690 | 5641 |

Таблица 11

Численность населения по населенным пунктам на конец 2010 года

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек | Доля численности населенного пункта в общей численности поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузедеевское сельское поселение |
| 1 | п. Балластный Карьер | 0 | 0 |
| 2 | п. Новостройка | 3 | 0,1 |
| 3 | п. Усть-Тала | 5 | 0,1 |
| 4 | с. Большая Сулага | 6 | 0,1 |
| 5 | п. Курья | 13 | 0,2 |
| 6 | д. Крутая | 20 | 0,4 |
| 7 | п. Подстрелка | 23 | 0,4 |
| 8 | п. Шартонка | 30 | 0,5 |
| 9 | п. Осман | 86 | 1,6 |
| 10 | п. Гавриловка | 87 | 1,6 |
| 11 | с. Лыс | 326 | 5,9 |
| 12 | п. Кузедеево | 3549 | 64,2 |
|  | Итого | 4148 |  |
| Сары-Чумышское сельское поселение |
| 1 | п. Килинск | 1 | 0 |
| 2 | с. Шарово | 1 | 0 |
| 3 | п. Юла | 5 | 0,1 |
| 4 | п. Урнас | 7 | 0,1 |
| 5 | п. Мунай | 105 | 1,9 |
| 6 | п. Кандалеп | 142 | 2,6 |
| 7 | с. Бенжереп 2-й | 146 | 2,6 |
| 8 | с. Сары-Чумыш | 445 | 8,1 |
| 9 | с. Бенжереп 1-й | 524 | 9,5 |
|  | Итого | 1376 |  |
|  | Итого по двум поселениям | 5524 | 100 |

Таблица 12

Возрастная структура населения

|  | Моложе трудоспособного | Трудоспособного | Старше трудоспособного |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузедеевское сельское поселение | 18 | 61 | 21 |
| Сары-Чумышское сельское поселение | 15 | 64 | 21 |
| Итого по двум поселениям | 17 | 62 | 21 |

Для сельского поселения характерен «регрессивный» тип возрастной структуры, где доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю лиц младше трудоспособного возраста.

В период с 2006  по 2010 гг. в Новокузнецком районе наблюдался положительный механический прирост. Что же касается естественного прироста населения, то в 2006 г., 2008 г. и 2010 г. отмечена естественная убыль населения.

Вывод

- Для населения поселения характерна стабилизация численности. Возрастная структура имеет регрессивную структуру с преобладанием лиц старше трудоспособного возраста над молодыми возрастами.

Объекты обслуживания населения

Социальная инфраструктура – совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Перечень существующих на территории проектируемого сельского поселения учреждений и предприятий обслуживания населения представлен в таблице ниже.

Таблица 13

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МБДОУ «Кузедеевский детский сад» комбинированного вида | п. Кузедеево, ул. Озерная, 47 | число мест | 100 | 71 |
| МБОУ «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» | п. Кузедеево, ул. Ленинская, 65 | мест | 460 | 258 |
| МБОУ «Лысинская основная общеобразовательная школа» | с. Лыс, ул. Мира, 22 | мест | 50 | 27 |
| МОУДОД «Кузедеевский Дом детского творчества» | п. Кузедеево, ул. Ленинская, 67 | мест | 60 | 120 |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» п. Кузедеево | п. Кузедеево, ул. Ленинская, 43 | мест | 60 | 60 |
| МБОУ «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» | с. Сары-Чумыш, ул. Советская, 33 | мест | 120 | 75 |
| МБОУ «1-Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» | с. Бенжереп-1, ул. Школьная, 6 | мест | 280 | 90 |
| МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Кузедеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" | п. Кузедеево, ул. Подгорная, 19а | мест | 60 | 74 |
| Учреждения здравоохранения |
| Кузедеевская участковая больница: амбулаторный корпус детская поликлиника и терапевтический корпус | п. Кузедеево, ул. Сосновая, 31 | коек/ посещений в смену | 50/ 70 |
| ФАП | с. Лыс, ул. Мира, 6 | коек /число посещений в смену | 8 |
| Пункт скорой медицинской помощи | п. Кузедеево |  |  |
| ФАП | с. Сары-Чумыш, ул. Набережная, 21 | посещений в смену | 14 |
| ФАП | с. Бенжереп-1, ул. Центральная, 24 | посещений в смену | 13 |
| ФАП | с. Бенежереп -2, ул. Зеленая, 2, | посещений в смену | 9 |
| ФАП | п. Кандалеп, ул. Школьная, 15 | посещений в смену | 7 |
| Учреждения социальной защиты |
| Дом-интернат малой вместимости «Дом попечения» некоммерческого партнерства «Социальная деревня Благодатная» | п. Кузедеево, ул. Советская, 48а | мест | 15 |
| Учреждения культуры |
| Кузедеевский Дом культуры | п. Кузедеево, ул. Ленинская, 43 | число мест | 300 |
| Кузедеевская сельская библиотека | п. Кузедеево | тыс. экз. | 29,7 |
| Сары-Чумышский сельский Дом культуры | с. Сары-Чумыш, ул. Советская, 29 | мест | 100 |
| Сельская библиотека | с. Сары-Чумыш | тыс. экз. | 9,3 |
| Бенжерепский сельский Дом культуры | с. Бенжереп 1-й, ул. Центральная, 22 | мест | 200 |
| Сельская библиотека | с. Бенжереп 1-й | тыс. экз. | 6,3 |
| Кандалепский сельский клуб | п. Кандалеп, ул. Школьная,15 | мест | 100 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивный зал МБОУ «Кузедеевская СОШ» | п. Кузедеево | кв. м площади пола | 162 |
| Спортивный зал ДК п. Кузедеево | п. Кузедеево | кв. м площади пола | 432 |
| волейбольная площадка | п. Кузедеево | кв. м площади пола | 162 |
| беговая дорожка | п. Кузедеево | кв. м | 990 |
| спортивный зал | с. Лыс | кв. м площади пола | 162 |
| волейбольная площадка | с. Лыс | кв. м площади пола | 200 |
| баскетбольная площадка | с. Лыс | кв. м площади пола | 300 |
| футбольное поле | с. Лыс | кв. м | 1500 |
| 3 поля для мини-футбола | п. Кузедеево | кв. м | 2936 |
| хоккейная коробка | п. Кузедеево | кв. м | 800 |
| волейбольная площадка | с. Сары-Чумыш | кв. м | 162 |
| спортивный зал МОУ «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» | с. Сары-Чумыш | кв.м общей площади пола | 162 |
| поле для мини-футбола | с. Сары-Чумыш | кв. м | 800 |
| спортивный зал МОУ «Бенжерепская СОШ» | с. Бенжереп 1-й | кв. м общей площади пола | 162 |
| волейбольная площадка | с. Бенжереп 1-й | кв. м | 162 |
| Поле для мини-футбола | с. Бенжереп 1-й | кв. м | 684 |
| Предприятия торговли |
| 21 объект | п. Кузедеево | кв. м торговой площади | 965 (мощность определена экспертно) |
| объект торговли | с. Лыс | кв. м торговой площади | 138 (мощность определена экспертно) |
| 3 объекта торговли | с. Сары-Чумыш | кв. м торговой площади | 110 (мощность определена экспертно) |
| 3 объекта торговли на кв. м торговой площади. | с. Бенжереп 1-й | кв. м торговой площади | 150 (мощность определена экспертно) |
| 2 объекта торговли | с. Бенжереп 2-й | кв. м торговой площади |  |
| объект торговли | п. Кандалеп | кв. м торговой площади |  |
| 2 объекта торговли | п. Мунай | кв. м торговой площади |  |
| Предприятия общественного питания |
| 3 объекта | п. Кузедеево | число посадочных мест | 40 (мощность определена экспертно) |

Прочие объекты:

п. Кузедеево

Учреждения научно-исследовательского назначения:

- 2 гидрологических поста 1-го разряда;

- сейсмологическая установка;

- метеостанция.

Учреждения социального обеспечения:

- интернат на 56 мест, здание 1982 года ввода со степенью износа 30%;

Так же на данный момент ведется строительство дома попечения и реабилитации для инвалидов.

Учреждения административно-делового назначения:

- региональная электросетевая компания Кузедеевского подучастка Осинниковского РЭС Южных электросетей;

- Кузедеевский участок №5 НДРСУ;

- Администрация Кузедеевского сельского поселения;

- УУП "п. Кузедеево отдела МВД России по Новокузнецкому району";

- отделение Сбербанка РФ №2363 на 2 операционных места (мощность определена экспертно);

- ООО «Сибирьтелеком»;

- контора.

Объекты культового назначения:

- церковь;

- часовня.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства, связи, бытового обслуживания

- отделение почтовой связи №117;

- отделение почтовой связи №118;

- Кузедеевский коммунальный участок МУП "ЖКХ Новокузнецкого района"

- пожарная часть-17 ОГПС-11 МЧС России по Кемеровской области на 4 автомобиля;

- дом быта на 5 мест (мощность определена экспертно);

- парикмахерская на 5 рабочих мест (мощность определена экспертно).

Прочие объекты:

- ветеринарная лечебница.

с. Лыс

Объекты социального и коммунально-бытового назначения:

- почта.

Учреждения административно-делового назначения:

- административное здание.

Территория муниципального образования

Учреждения административно-делового назначения:

- административное здание территориальный отдел по Кузедеевскому лесничеству департамента лесного комплекса Кемеровской области.

Объекты туризма:

- лагерь отдыха Карагай-Агаш;

- детский лагерь "Орленок" (недействующий).

Учреждения научно-исследовательского назначения:

- гидрологический пост 1-го разряда.

Учреждения культуры и искусства:

- сцена.

с. Сары-Чумыш

Учреждения административно-делового назначения:

- Администрация.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения:

- Отделение связи.

с. Бенжереп 1-й

Учреждения административно-делового назначения:

- Администрация.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения:

- отделение связи.

п. Мунай

- административное здание (недействующее).

Вывод

Кузедеевское сельское поселение имеет в наличии все основные необходимые объекты обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, магазины, объект общественного питания. Есть недействующие и разрушенные объекты обслуживания. Сеть учреждений обслуживания в поселении в настоящее время сформирована недостаточна и требует дальнейшего развития.

Жилищный фонд, жилищное строительство

Основная доля жилых территорий (более 90 %) представлена индивидуальной жилой застройкой.

Средняя плотность населения на территории поселения составила 6 чел./га.

Площадь жилищного фонда составляет 140,7 тыс. кв. м. По данным, предоставленным управлением муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого района, площадь муниципального жилищного фонда составляет - 8,7 тыс. кв. м, площадь многоквартирного жилищного фонда - 4,1 тыс. кв. м. Многоквартирная застройка представлена малоэтажными жилыми домами.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет порядка 3 % всего жилищного фонда или порядка 4 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет 25 кв. м на человека, что соответствует среднерайонному значению.

Таблица 14

Ввод в действие жилых домов (кв. м)

| Поселение | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузедеевское | 1776 | 2086 | 3016 |
| Сары-Чумышское | 512 | 866 | 448 |
| Итого | 2288 | 2952 | 3464 |

Среднегодовые объемы жилищного строительства составляют порядка 3000 кв. м, все вводимое жилье было представлено индивидуальными жилыми домами.

Вывод

- Основная доля жилых территорий представлена индивидуальной жилой застройкой. Средняя плотность населения составляет 7 чел/га, жилищная обеспеченность составляет 25 кв. м/чел, что соответствует среднему значению по району. В среднем в год на территории поселения вводится порядка 3 тыс. кв. м жилья. Все жилищное строительство представлено индивидуальными жилыми домами.

## 5.5. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание Кузедеевского сельского поселения осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Внешние межрегиональные связи на железнодорожном и воздушном транспорте осуществляются через терминалы, расположенные на территории г. Новокузнецка и г. Прокопьевска.

Железнодорожный транспорт

Территорию поселения пересекает магистральная железнодорожная линия Юрга – Таштагол, относящаяся к Филиалу ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога (протяженность в границах поселения 19,9 км). Имеются 4 железнодорожные станции: Кузедеево, разъезд 449 км, разъезд Осман, Пионерлагерь.

Пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется пригородными (относительно Новокузнецка) электропоездами по направлению на Мундыбаш, Таштагол, Ахпун. Интенсивность движения поездов – 6 пар в сутки.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Каркас транспортной сети поселения сформирован автодорогами регионального или межмуниципального и местного значения. Основное внешнее сообщение осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения: Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк и Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол.

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения представлен в таблице 15.

Таблица 15

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Кузедеевского сельского поселения

| № | Наименование. Идентификационный номер | Протяженность, км (в границах поселения) | Тип покрытия | Категория | Количество полос движения | Придорожная полоса, м | Санитарный разрыв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк 32 ОП РЗ Р-176 | 51,2 | Асфальтобетон | III | 2 | 50 | 100 |
| 2 | Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, 32 ОП РЗ К-197 | 22,1 | Асфальтобетон | IV | 2 | 50 | 50 |
| 3 | Кузедеево – Лыс, 32 ОП РЗ К-196 | 13,3 | Грунт | V | 2 | 25 | - |
| 4 | Подъезд к п. Кузедеево, 32 ОП РЗ К-195 | 4,1 | Асфальтобетон | IV | 2 | 50 | 50 |
| 5 | Подъезд к с. Сары-Чумыш, 32 ОП РЗ К-193 | 1,2 | Асфальтобетон | IV | 2 | 50 | 50 |
| 6 | Подъезд к с. Бенжереп-1-й, 32 ОП РЗ К-191 | 10,5 | Асфальт | V | 2 | 25 | - |
| 7 | Подъезд к с. Бенжереп-2-й, 32 ОП РЗ К-192 | 2,8 | Гравий | V | 2 | 25 | - |
| 8 | «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» – Мунай, 32 ОП МЗ Н-489 | 6,7 | Грунт | V | 2 | 25 | - |
|  | ИТОГО | 111,9 |  |  |  |  |  |

На территории поселения имеется разветвленная сеть автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, кладбищам, озерам, полям и пр. Большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения относится к грунтовым и не соответствует требуемому техническому уровню.

Протяженность автомобильных дорог в поселении составляет 217 км, в том числе с твердым покрытием – 75,8 км (35 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием мала – 28 км/ тыс. кв. км.

На пересечении автомобильных дорог с водными преградами располагается 14 мостовых переходов и одна паромная переправа (в п. Осман через р. Кондома).

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены поселковыми дорогами, улицами в жилой застройке и проездами, в основном имеющими грунтовое покрытие. Большинство участков улично-дорожной сети нуждаются в улучшении покрытий. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Кузедеевского сельского поселения приведены в таблице 16.

Таблица 16

Основные показатели улично-дорожной сети населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/кв. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | п. Кузедеево | 10,6 / 58 200 | 6,7 / 33 320 | 48,1 / 209 850 | 65,4 / 301 370 |
| 2 | д. Крутая | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 3,1 / 9 300 | 3,1 / 9 300 |
| 3 | п. Новостройка | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 |
| 4 | п. Подстрелка | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 1,0 /3 020 | 1,0 /3 020 |
| 5 | п. Балластный Карьер | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 0,8 / 2 030 | 0,8 / 2 030 |
| 6 | п. Гавриловка | 0,2 / 1 300 | 0,0 / 0,0 | 2,5 / 9 020 | 2,7 / 10 320 |
| 7 | п. Курья | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 |
| 8 | п. Осман | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 1,9 / 6 400 | 1,9 / 6 400 |
| 9 | п. Усть-Тала | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 1,0 / 1 980 | 1,0 / 1 980 |
| 10 | п. Шартонка | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 1,6 / 10 260 | 1,6 / 10 260 |
| 11 | с. Большая Сулага | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | 3,2 / 17 200 | 3,2 / 17 200 |
| 12 | с. Лыс | 0,03 / 260 | 0,0 / 0,0 | 9,8 / 53 050 | 9,83 / 53 310 |
| 13 | с. Сары-Чумыш | 1,2 / 7 200 | 2,1 / 8 400 | 12,5 / 52 600 | 15,8 / 68 200 |
| 14 | с. Бенжереп 1-й | 0 / 0 | 0 / 0 | 8,9 / 35 500 | 8,9 / 35 500 |
| 15 | с. Бенжереп 2-й | 0 / 0 | 0 / 0 | 8,2 / 32 600 | 8,2 / 32 600 |
| 16 | п. Кандалеп | 0 / 0 | 0 / 0 | 5,6 / 22 250 | 5,6 / 22 250 |
| 17 | п. Урнас | 0 / 0 | 0 / 0 | 1,6 / 6 300 | 1,6 / 6 300 |
| 18 | п. Мунай | 0 / 0 | 0 / 0 | 3,6 / 14 600 | 3,6 / 14 600 |
| 19 | п. Юла | 0 / 0 | 0 / 0 | 1,1 / 4 350 | 1,1 / 4 350 |
| 20 | с. Шарово | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,2 / 800 | 0,2 / 800 |
| 21 | п. Килинск | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,6 / 2 400 | 0,6 / 2 400 |

На территории населенных пунктов при пересечении улицами водных препятствий имеются: два автодорожных и три пешеходных моста в п. Кузедеево, два автодорожных моста в с. Сары-Чумыш и автодорожный мост в п. Килинск.

Пассажирское сообщение на территории поселения осуществляется автобусами автотранспортного предприятия Новокузнецка. Территорию поселения обслуживают автобусные маршруты № 171 Новокузнецк – Кузедеево (5 рейсов в день) и № 553 Новокузнецк – Лыс (2 рейса в день), а также ряд транзитных междугородных маршрутов по направлению на Мартыново, Мундыбаш, Таштагол.

Существующий общий уровень автомобилизации населения составляет порядка 120 автомобилей на 1000 жителей.

На территории поселения (в п. Кузедеево) размещаются следующие сооружения по хранению и обслуживанию автотранспортных средств:

- 2 АЗС;

- 1 СТО.

Выводы

- Внутрипоселенческое и внешнее сообщение осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи как внутри сельского поселения, так и с населенными пунктами Новокузнецк, Таштагол и др. Имеется разветвленная сеть дорог общего пользования, однако лишь 35 % из них – автомобильные дороги с твердым покрытием. Техническое состояние большинства автомобильных дорог преимущественно местного значения оценивается как неудовлетворительное (недостаточная ширина земляного полотна, плохое качество дорожного покрытия).

- Пассажирские перевозки осуществляются железнодорожным и автобусным транспортом. Действует ряд пригородных и транзитных (относительно  Новокузнецка) автобусных маршрутов, а также железнодорожное пассажирское сообщение пригородными электропоездами.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется проведение различных видов ремонта и устройство на них твердого покрытия.

## 5.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Кузедеевского сельского поселения осуществляется от сетей ОАО "Кузбассэнерго". Центрами питания являются две понизительные подстанции ПС 110/10 кВ "Бенжереп-2", расположенная вблизи с. Бенежереп-2 и ПС 110/10 кВ "Кузедеево", расположенная в п. Кузедеево. Электроснабжение подстанций осуществляется по воздушным линиям напряжением 110 кВ.

По территории сельского поселения проходят магистральные высоковольтные линии (ВЛ) электропередачи напряжением 110 кВ и 500 кВ, по которым осуществляется транзит электроэнергии.

Общая протяжённость линий электропередачи (ВЛ), проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ВЛ 500 кВ – 75,3 км.

ВЛ 110 кВ – 84,2 км;

ВЛ 10 кВ – 149,6 км.

На территории сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 500 кВ - 30 м, 110 кВ - 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Электроснабжение потребителей населенных пунктов сельского поселения осуществляется по воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ через 59 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Электроснабжение потребителей сельского поселения централизованное

Сеть 10 кВ выполнена голым проводом проложенным по железобетонным опорам.

Оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, опоры и провода ВЛ 10 кВ имеют значительный износ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к III категории.

Населенные пункты д. Крутая, п. Балластный Карьер, п. Новостройка, п. Подстрелка не электрифицированы в виду малой численности населения.

Выводы:

- Потребители сельского поселения полностью обеспечены электроэнергией.

- Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению существующих электрических сетей 10 кВ, 0,4 кВ и значительной части оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в силу их физического и морального износа.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение жителей МО СП Кузедеевское осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Газ доставляется в баллонах с газонаполнительной станции и используется населением, в основном, на нужды пищеприготовления.

Выводы:

- В соответствии с программой газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, МО СП Кузедеевское должно быть обеспечено природным газом.

- Необходимо от проектируемой ГРС Осинники (планируется к размещению в городском округе Осинники) проложить в сельское поселение газопроводы для подачи в поселение сетевого газа с переводом существующих источников теплоснабжения на использования сетевого газа как единого энергоносителя и предоставить населению возможность использования сетевого газа для нужд пищеприготовления.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов МО СП Кузедоевское обеспечивается от ряда котельных, работающих на угле.

п. Кузедеево

Система теплоснабжения п. Кузедеево представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части поселка. Источниками  централизованного теплоснабжения являются котельные:

котельная НДРСУ. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная №2. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части населенного пункта. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная Кузедеевского Дома культуры. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная Кузедеевской участковой больницы мощность котельной 0,6 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная административного здания по ул. Хорькова. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная склада молочной продукции. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная дома творчества по ул. Кузнецкая. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная МОУ «Кузедеевская специальная (коррекционная) школа-интернат», мощность котельной 1,2 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

индивидуальная котельная (магазин-пекарня) по ул. Аильская. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также малоэтажная и индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

с. Лыс

Система теплоснабжения с. Лыс представляет собой сочетание систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения. Системой централизованного теплоснабжения обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источниками  централизованного теплоснабжения являются котельные:

индивидуальная котельная администрации. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

индивидуальная котельная столовой по ул. Мира. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также малоэтажная и индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

п. Шартонка, п. Осман, п. Усть-Тала, п. Подстрелка, п. Новостройка, п. Балластный Карьер, п. Курья, с. Большая Сулага, п. Гавриловка, д. Крутая

На территории п. Шартонка, п. Осман, п. Усть-Тала, п. Подстрелка, п. Новостройка, п. Балластный Карьер, п. Курья, с. Большая Сулага, п. Гавриловка, д. Крутая действует система децентрализованного теплоснабжения. Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

с. Бенжереп 1-й

Система теплоснабжения с. Бенжереп 1-й представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источниками централизованного теплоснабжения являются котельные:

котельная МОУ "Бенжерепская средняя общеобразовательная школа". Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь;

котельная с. Бенжереп. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

п. Кандалеп

Система теплоснабжения п. Кандалеп представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Источником централизованного теплоснабжения является котельная СДК. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

с. Сары-Чумыш

Система теплоснабжения с. Сары-Чумыш представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источником  централизованного теплоснабжения является котельная МОУ "Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа" мощностью 1,2 Гкал/ч. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является уголь.

Административные и общественные здания, не подключенные к источнику централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

п. Юла, п. Килинск, п. Урнас, п. Мунай, с. Бенжереп 2-й, с. Шарово.

На территории п. Юла, п. Килинск, п. Урнас, п. Мунай, с. Бенжереп 2-й, с. Шарово действует децентрализованная система теплоснабжения. Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

Анализ систем теплоснабжения населённых пунктов с. Сары-Чумыш, п. Кандалеп, с. Бенжереп 1-й показывает, что сочетание систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.

Анализ систем теплоснабжения населённых пунктов п. Юла, п. Килинск, п. Урнас, п. Мунай, с. Бенжереп 2-й, с. Шарово показывает, система децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов. Для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей.

Выводы:

- Анализ систем теплоснабжения населённых пунктов п. Кузедеево, с. Лыс показывает, что сочетание систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.

- Анализ систем теплоснабжения населённых пунктов п. Шартонка, п. Осман, п. Усть-Тала, п. Подстрелка, п. Новостройка, п. Балластный Карьер, п. Курья, с. Большая Сулага, п. Гавриловка, д. Крутая показывает, что система децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов. Для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей, а также в перспективе перевод котельных на использование сетевого газа.

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Кузедеевского сельского поселения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в п. Кузедеево, п. Гавриловка и с. Лыс, с. Сары-Чумыш, с. Бенжереп 1-й и с. Бенжереп 2-й.

На территории п. Балластный Карьер, с. Большая Сулага, д. Крутая, п. Курья, п. Новостройка, п. Осман, п. Подстрелка, п. Усть-Тала, п. Шартонка, п. Кандалеп и п. Мунай действует децентрализованная система водоснабжения (от артезианских скважин и колодцев).

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

п. Кузедеево

Система водоснабжения п. Кузедеево включает:

- несколько водозаборов, состоящих из артезианских скважин, водонапорных башен, резервуаров, расположенных на территории п. Кузедеево;

- хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью 3,1 км, в т.ч. недействующий - 1 км.

п. Гавриловка

Система водоснабжения п. Гавриловка включает:

- водозабор, состоящий из артезианской скважины производительностью 6 куб. м/сут, недействующих водонапорной башни и резервуара. Площадка водозаборного узла располагается севернее п. Гавриловка;

- хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью 0,9 км.

с. Лыс

Система водоснабжения с. Лыс включает:

- водозабор, состоящий из артезианской скважины производительностью 6 куб. м/сут, расположенный в северо-восточной части с. Лыс;

- хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью 3,8 км (в т.ч. новый полиэтиленовый водопровод протяженностью 1 км).

с. Сары-Чумыш

- один водозаборный узел, состоящий из куста артезианских скважин, водонапорной башни (южнее села);

- две скважины для технических нужд (восточная и западная часть);

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 1,7 км.

с. Бенжереп 1-й

- один водозаборный узел, состоящий из куста артезианских скважин, водонапорной башни и двух резервуаров для хранения воды (восточная часть села);

- одна скважина для забора воды (недействующая, расположена в южной части населенного пункта);

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 1,3 км.

с. Бенжереп 2-й

- один водозаборный узел, состоящий из куста артезианских скважин, двух водонапорных башен и двух резервуаров для хранения воды (юго-восточная часть села);

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 1,7 км.

п. Кандалеп, п. Мунай

- две водозаборные скважины (южнее поселка Кандалеп; и юго-западная часть населенного пункта);

- одна водозаборная скважина (южная часть поселка Мунай).

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют. Износ водозаборных сооружений составляет 70 %; износ водопроводных сетей составляет 80 %.

Выводы:

- Водоснабжение населенных пунктов поселения будет осуществляться за счет подземных вод.

- Сохраняются и реконструируются существующие централизованные системы водоснабжения в населенных пунктах:

- Для получения питьевой воды нормативного качества требуется установка на водозаборах (артезианских скважин) сооружений водоподготовки.

- Необходима реконструкция, строительство и замена сетей водоснабжения.

- Требуется подготовка проектов и организация зон санитарной охраны на всех водозаборных узлах.

Водоотведение

На территории Кузедеевского сельского поселения действует децентрализованная система водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и на рельеф.

Очистные сооружения лагеря отдыха "Карагай-Агаш" производительностью 6000 куб. м/сут расположены в восточной части п. Кузедеево. Стоки транспортируются от лагеря посредством самотечного коллектора протяженностью 0,2 км. Очистные сооружения работают только в летнее время.

В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых) с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Выводы:

- Необходимо провести установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности.

- Предусмотреть строительство локальных (блочных) канализационных очистных сооружений.

Связь и телекоммуникации

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Кузедеевского сельского поселения оказывает ОАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории п. Кузедеево и с. Лыс установлены автоматические телефонные станции (АТС). Межстанционная связь осуществляется посредством волоконно-оптических и кабельных линий связи протяженностью 12 км и 107 км соответственно. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным и воздушным линиям связи.

На территории с. Сары-Чумыш установлена автоматическая телефонная станция. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи общей протяженностью 40 км. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным и воздушным линиям связи.

В услуги местной телефонной связи также входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения установлено три таксофона (проводных и GSM). Населенные пункты: п. Усть-Тала, п. Шартонка, с. Большая Сулага телефонизированы посредством установки таксофонов.

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Новокузнецк. Принятие телевизионного сигнала  обеспечивается  радиорелейными линиями связи. Эфирное радиовещание осуществляется радиостанциями: «Радио России», «Маяк», «Европа+».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

ОАО «МобильныеТелеСистемы» (торговая марка «МТС»);

ОАО "Мегафон" (торговая марка «Мегафон»).

На территории п. Кузедеево установлено три антенно-мачтовых сооружения (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи, а также в с. Сары-Чумыш, п. Канделап, п. Бенжереп 1-й.

Перечень услуг связи, оказываемых населению Кузедеевского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы". Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа.

Выводы

- Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Кузедеевского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

- В перспективе необходима модернизация существующих  АТС с заменой оборудования и увеличением номерной емкости.

## 5.7. Состояние окружающей среды. Перечень зон с особыми условиями использования территории

В качестве исходных данных при разработке разделов были использованы:

- материалы государственного доклада «О состоянии и охране окружающей природной среды Кемеровской области в 2013 году»;

- данные, предоставленные Кемеровским филиалом ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», Новокузнецк, 2010 г.

- материалы проекта «Схема территориального планирования Кемеровской области», выполненного проектными организациями ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» (2009 г);

- материалы проекта «Схема территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области», выполненного ООО ПИ «АГП» г. Кемерово (2009 г.);

- материалы проектов Генеральных планов Кузедеевского и Сары-Чумышского сельских поселений. ИТП «ГРАД», 2012 г.

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Кузедеевского сельского поселения обусловлен антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, агропромышленного комплекса, производственной сферой.

Из всех природопользователей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, наиболее мощное техногенное воздействие оказывают предприятия угольной промышленности.

Загрязнение атмосферного воздуха происходит в процессе угледобычи на угольных разрезах и шахтах, при транспортировке угля, а также при переработке его на углеобогатительных фабриках.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха при добыче угля в шахтах — отвалы пустой породы, угольные склады и главные вентиляционные стволы шахт.

Большое количество породы, поступаемой из шахт, со значительным содержанием угля приводит к самовозгоранию терриконов.

Объем породы, выдаваемой из шахт и уложенной в террикон, составляет миллионы кубических метров. Температура горящих терриконов достигает 800°С снаружи и до 1500°С — внутри. Горение сопровождается выделением окиси углерода, сернистого газа и продуктов возгонки смолистых веществ.

Один из основных источников пыле- и газообразования в карьерах — массовые взрывы. При взрывных работах, в воздух выбрасывается пыле-газовое облако на высоту 150—250 м, распространяемое затем по направлению ветра на значительные расстояния. Объем пыле-газового облака составляет 15—20 млн. м³, а концентрация пыли в зависимости от различных причин изменяется от 680 до 4250 мг/м³. После каждого взрыва в атмосферу выбрасывается до 200 т пыли, а также газы — в основном окись углерода и окислы азота.

Характерная особенность угольных карьеров — пылеобразование вызывается не только производственными процессами, но и естественным выветриванием пород, эрозией почвенного слоя с нарушенным растительным покровом.

Пыль, образующаяся в карьерах при различных операциях,— основное вещество, поступающее в атмосферу. В пыли содержится около 9,0—11,7% свободной двуокиси кремния. По дисперсности большинство пылевых частиц (82,9—97,3 %) имеют размер до 5мк.

В связи с ускоренным развитием открытого способа добычи угля и строительством мощных угольных карьеров особую важность приобретает их оценка как источников загрязнения воздуха.

Воздух загрязняется более всего в зимнее время, что связано с ухудшением условий рассеивания выбросов. Таким образом, предприятия угольной промышленности загрязняют воздух пылью, сажей, окислами азота, окисью углерода, сернистым газом и фенолами.

Кроме предприятий угольной промышленности в той или иной степени оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду территории предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Кроме стационарных источников выбросов свой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят и передвижные источники.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды рек поселения загрязняют сточные воды предприятий горнодобывающей промышленности, предприятия агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства.

Открытые горные работы приводят к ликвидации мелких рек и ручьев в их верховьях, а также в результате шахтного водоотлива и ливневыми  стоками с территории отвалов, угольных складов и промышленных площадок шахт и разрезов происходит загрязнение мелких рек взвешенными веществами.

Таким образом, состояние поверхностных водных объектов и проблемы водного хозяйства на территории сельского поселения связаны с деятельностью ресурсных производств – угледобывающей промышленностью, которая развивается на прилегающих к поселению территориях, а также промышленным и сельскохозяйственным освоением территории поселения. Значительным загрязнителем водных объектов являются коммунально-бытовые стоки населенных пунктов.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

Негативное влияние на состояние водных объектов на территории сельского поселения оказывают угледобывающие предприятия.

Шахтные воды и ливневый сток с территорий угледобычи и сточные воды угольных карьеров могут значительно ухудшать санитарное состояние водоемов. Под их влиянием происходит постепенное заиление рек, снижение прозрачности воды, ухудшение химического состава и увеличение бактериальной загрязненности.

Нейтральные шахтные воды причиняют меньший вред водоемам, чем кислые стоки. Влияние нейтральных шахтных стоков на реки проявляется, главным образом, сильной зашламованностью русла взвешенными веществами. Особенно подвержены отрицательному влиянию сточных вод шахт мелкие водоемы.

Сброс шахтных вод и сточных вод карьеров в реки приводит к увеличению содержания в воде водоемов взвешенных веществ и фенолов, повышению общей минерализации, окисляемости, БПК и появлению специфических химических ингредиентов.

Кислые шахтные воды при выходе на поверхность окрашены в ярко-оранжевый цвет за счет выпадения гидроокиси трехвалентного железа. Осадки гидратов окисей железа и алюминия в кислых шахтных водах сорбируют на своей поверхности ионы других металлов, содержащихся в стоках. Образующиеся студенистые гидроокиси железа и алюминия не только зашламовывают реки, но и изолируют от воды активные донные илы, играющие важную роль в процессах самоочищения водоема. Кроме того, накопление взвешенных веществ на дне водоема способствует аккумуляции в донных осадках загрязнений неорганического и органического происхождения. При изменении гидрологического режима водоема последние могут явиться источником его вторичного загрязнения.

Спуск неочищенных шахтных вод в водоемы может привести к ухудшению кислородного режима.

При наличии в угле или породе примеси серного колчедана наблюдается вынос со сточными водами сернистого железа, подвергающегося в водоемах гидролизу и обогащающего воду гидратом закиси и окиси железа, что в свою очередь приводит к увеличению содержания взвешенных веществ в водоемах.

В результате происходит ликвидация мелких рек и ручьев в их верховьях, особенно в результате открытых горных работ (карьеров), а также значительный уровень загрязнения мелких рек взвешенными веществами в результате шахтного водоотлива и ливневыми  стоками с территории отвалов, угольных складов и промышленных площадок шахт и разрезов.

Также источниками загрязнения водных объектов являются: ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды. Кроме этого  загрязнение водных объектов  происходит через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В составе коммунально-бытовых стоков, наряду с фекальными водами, содержится много вредных соединений, сбрасываемых предприятиями пищевой промышленности, автомобильного транспорта, общественного питания.

В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод.  Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых) с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Наибольшее воздействие на подземные воды оказывают горные выработки шахт и карьеров с действующим водоотливом или системой дренажных сооружений, защищающих горные выработки от обводнения. Водоотбор и понижение уровня подземных вод создают крупные очаги их техногенной разгрузки и вызывают формирование депрессионных воронок.

При недостаточных природоохранных мерах в районах отработки месторождений твердых полезных ископаемых происходит истощение водоносных горизонтов и существенное ухудшение качества подземных вод.

Состояние земель

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

В результате большой техногенной нагрузки, длительного воздействия вредных выбросов в атмосферу, нарушения ландшафта, формирования отвалов горных пород, воздействия транспорта на больших площадях развиваются процессы деградации и загрязнения почвенного покрова, снижается его биологическая продуктивность, формируются ареалы загрязнения токсичными веществами.

Основной причиной деградации почв на территории сельского поселения являются: интенсивная хозяйственная деятельность, образование отвалов угольных предприятий, расположенных на прилегающих к поселению территориях, нерациональное использование сельскохозяйственных земель, нарушение агротехники (водная и эоловая эрозия и т.д.).

Основной причиной деградации пахотных угодий является: выпаханность, способствующая потере старопахотными почвами существенной части исходного плодородия  в результате некомпенсированного выноса элементов минерального питания  растений, ухудшения комплекса  физических и агрохимических свойств и режимов почв. Второй по значимости причиной деградации почв является эродированность. Эродированность почв приводит к снижению мощности  гумусово-аккумулятивного горизонта в черноземах, их частичной дегуминификации и ухудшению  физического состояния и агрофизических свойств. В почвах происходят процессы изменения агрохимических показателей, увеличивается кислотность почв, уменьшается содержание подвижного фосфора и обменного калия в пахотном горизонте.

Техногенные ландшафты (отвалы горно-добывающих предприятий, дороги, дамбы) так же оказывают негативное влияние, проявляющееся через ландшафтно-геохимические и почвенно-гидрологические процессы. Последствия такого влияния разномасштабно как по площади проявления, так и по глубине и важности последствий, которые могут быть установлены в каждом конкретном случае отдельно. Ландшафтно-геохимические механизмы воздействия  проявляются в перемещении химических веществ, содержащихся в субстратах техногенных ландшафтов. Эти перемещения осуществляются либо механическим путем в процессе переноса твердых веществ воздушными или водными потоками, либо в растворенном виде с поверхностными и грунтовыми водами. Механическое перемещение твердых веществ водными потоками ведет к образованию вдоль фаса отвалов полосы почв с намывным горизонтом. Поскольку бесплодный субстрат  отвалов намывается на поверхность плодородной естественной почвы, то качество последней ухудшается. В местах концентрации отвалов наблюдается захоронение зональных плодородных почв под слоем наносных материалов 30 и более сантиметров. В этом случае можно говорить о гибели погребенных почв.

Источником негативного влияния техногенных образований на почвы является  эоловый перенос  в виде пыли субстрата с отвала. Для  зональных почв, расположенных в районе интенсивной добычи угля (это практически все плодородные, распахиваемые почвы) на 1 га выпадает около 300 кг пылевидных частиц.

Большое отрицательное влияние на состояние пахотных угодий имеет вторичное подтопление грунтовыми водами, которое наблюдается на месте провалов, а так же изменения русла малых рек. Поднятие грунтовых вод приводит к заболачиванию территории, деградации почв и потере  продуктивности сельскохозяйственных угодий. На месте аллювиально луговых почв формируются аллювиально-лугово-болотные или аллювиально-болотные почвы.

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на территории сельского поселения, вывозимых на несанкционированные свалки.

Свалки не обустроены, не отвечают природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям: отсутствуют системы отвода и очистки дождевых вод и фильтрата, не соблюдается технология захоронения отходов.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на свалках в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего температуру в толще отходов 30...40°С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих свалку глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе биогаза на поверхность достаточно часто происходит его возгорание, вызывая крупные пожары на свалках, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ.

Перечень зон с особыми условиями использования территории

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны затопления паводковыми водами.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 1).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

На территории Кузедеевского сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты. В основном преобладают объекты 4-5 класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 100-50 м. К объектам 1 класса опасности с санитарно-защитной зоной 1000 м на территории поселения относятся скотомогильники.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Имеют режимы использования территорий санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, но не требуют разработки проектов организации.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций

Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы«; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территориях регламентируются Федеральным законом 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и соответствующими Положениями для каждого объекта.

На территории Кузедеевского сельского поселения расположены: ООПТ федерального значения - памятник природы "Липовая роща (Липовый остров)" и  ООПТ регионального значения - памятник природы "Кузедеевский".

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Приложение 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Размер водоохраной зоны зависит от длины водотока, размер прибрежной защитной полосы от уклона берега водного объекта. Для рек протяженностью более 50 км (р. Сары-Чумыш /98 км/, р. Бенжереп /66 км/, р. Кондома /392 км/, р. Мрас-Су /338 км/) ширина водоохраной зоны составляет 200 м. Для рек протяженностью от 10 до 50 км ширина водоохраной зоны составляет 100 м., протяженностью менее 10 км – 50 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Правила определения зон затопления установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360.

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

На территории Кузедеевского сельского поселения границы зоны затопления не определены в установленном порядке. В графических материалах приводится зона затопления по имеющимся данным, границы зоны затопления должны быть уточнены и установлены в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360.

Участки населенных пунктов Кузедеевского сельского поселения, расположенные в зоне возможного подтопления в период весеннего половодья приведены в разделе 8, табл. 28.

К прочим планировочным ограничениям относятся:

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

На территорию Кузедеевского сельского поселения попадают небольшие участки месторождений подземных вод с утвержденными запасами воды и месторождений каменного угля. В северной части поселения частично расположены Урегольское и Сибиргинское месторождения каменного угля.

# 6. ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Природные условия и ресурсы

- Сельское поселение расположено в зоне резко-континентального климата, характерными являются высокие амплитуды годового и суточного температурного режима, устойчивость погодных условий. Территория условно благоприятна для проживания, строительства и рекреации. Климат поселения располагает значительными ресурсами тепла и влаги, однако в связи с неустойчивостью метеорологического режима агроклиматические ресурсы территории ограничены.

- Инженерно-строительные условия осложнены процессами заболачивания, подтопления, слабых грунтов, развития карстовых процессов и общей сейсмичностью до 7 баллов.

Современное использование территории

- Современное использование территории и сложившаяся планировочная структура муниципального образования Кузедеевское сельское поселение характеризуются малоосвоенностью, низкой плотностью населения, неравномерностью размещения населенных пунктов, резкой неоднородностью использования  земель.

- Вся южная и восточная части поселения – это территории занятые лесами, практически без коммуникаций и населенных пунктов. Леса (по данным на настоящее время)  составляют более 85 % всех земель поселения. Ведущие функции данных территорий – лесохозяйственная, природоохранная, рекреационная.

- Северо-восточная часть территории поселения частично освоена. Небольшие участки сельскохозяйственных земель перемежаются с необработанными угодьями, лесами, небольшими поселками.

- Наиболее освоенной частью  поселения являются территории поблизости от административного центра п. Кузедеево (северная часть поселения, примыкающая к р. Кондоме и железнодорожной линии).

- Производственные территории (в том числе, месторождения) расположены в самой северо-восточной части сельского поселения. Промышленный потенциал в настоящее время сельского поселения достаточно невысок. Основные ресурсы – территория, месторождения полезных ископаемых, лес.

- Перспективными направлениями являются: производственная деятельность (в том, числе, лесохозяйственная); экологический туризм; малоэтажное и дачное строительство в ограниченных масштабах.

Социально-экономическая ситуация

- Производственные объекты расположены в 5 населенных пунктах поселения и представлены преимущественно деревообрабатывающими предприятиями (пилорамы) и предприятиями пищевой промышленности.

- Для населения поселения характерна стабилизация численности. Возрастная структура имеет регрессивную структуру с преобладанием лиц старше трудоспособного возраста над молодыми возрастами.

- Кузедеевское сельское поселение имеет в наличии все основные необходимые объекты обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, магазины, объект общественного питания. Есть недействующие и разрушенные объекты обслуживания. Сеть учреждений обслуживания в поселении в настоящее время сформирована недостаточна и требует дальнейшего развития.

- Основная доля жилых территорий представлена индивидуальной жилой застройкой. Средняя плотность населения составляет 7 чел/га.

Транспортная инфраструктура

- Внутрипоселенческое и внешнее сообщение осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи как внутри сельского поселения, так и с населенными пунктами Новокузнецк, Таштагол. Имеется разветвленная сеть дорог общего пользования, однако лишь 7 % из них – автомобильные дороги с твердым покрытием. Техническое состояние большинства автомобильных дорог преимущественно местного значения оценивается как неудовлетворительное (недостаточная ширина земляного полотна, плохое качество дорожного покрытия).

- Уровень обслуживания общественным пассажирским транспортом очень низкий. Действует один автобусный маршрут Новокузнецк – Кузедеево, что отрицательно сказывается на подвижности населения.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется проведение различных видов ремонта и устройство на них твердого покрытия.

Инженерная инфраструктура

- Населенные пункты поселения недостаточно обеспечены инженерной инфраструктурой. Требуется реконструкция и развитие систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и средств связи.

Экологическая ситуация

- Основными источниками загрязнения окружающей среды (в первую очередь, атмосферного воздуха) являются объекты горнодобывающей промышленности, которая развивается на прилегающих к поселению территориях. Вода источников водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, водоподготовка и водоотведение отсутствует, имеющиеся инженерные сети изношены. Актуальной остается проблема рекультивации нарушенных земель. Но, в целом, экологическую ситуацию поселения можно оценить как удовлетворительную.

- К зонам с особыми условиями использования территории поселения можно отнести водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водотоков и водоемов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения; санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны от промышленных и инженерных объектов.

# 7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Предложения по развитию планировочной организации территории, планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся территория поселения с характерным природным каркасом. Определены территории для развития жилой застройки и рекреационной функции, местоположение и основные характеристики объектов социального обеспечения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Поселок Кузедеево – является административным центром Кузедеевского сельского поселения и расположен в центральной его части. Генеральным планом предлагается сохранение сложившейся структуры, и развитие восточной, южной и западной частей поселка индивидуальным жилищным строительством. Предлагается развитие общественно-деловой функции с увеличением числа объектов социального назначения. Недалеко от левого берега реки Кондома предусмотреть развитие рекреационной зоны со строительством там турбазы и спортивных сооружений.

Поселок Подстрелка – на территории поселка располагается недействующее кладбище, поэтому проектом предлагается изменение функционального назначения близлежащей территории на общественно-деловую, с целью исключить строительство новой жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону данного кладбища.

Поселок Шартонка – генеральным планом предусмотрено индивидуальное жилищное строительство в восточной части населенного пункта. В центре же предусматривается организация общественно-деловой зоны и территория под спортивную площадку.

Поселок Новостройка – поселок располагается в непосредственной близости от п. Кузедеево и имеет территорию для развития. Благодаря этому генеральным планом предусматривается строительство индивидуальной жилой застройки почти на всей территории населенного пункта. В центральной и северной частях выделяются зоны общественно-делового назначения со строительством гостинцы и объектов обслуживания. Так же предусматривается размещение спортивной площадки.

Поселок Осман – проектом предусматривается сохранение существующей структуры жилой застройки. В центральной части и у железнодорожного переезда предлагается создание небольших участков общественно-деловой зоны.

Поселок Усть-Тала – поселок расположен вдоль реки Кондома и имеет компактную планировочную структуру. Генпланом предлагается ее сохранение.

Поселок Балластный Карьер – существующая застройка поселка компактна и генпланом предлагается ее сохранить.

Поселок Курья – проектом генерального плана предусматривается расширение границ населенного пункта в северной части и увеличение площади застройки индивидуальными жилыми домами.

Село Лыс – существующая планировочная структура населенного пункта разрознена, поэтому генеральным планом предлагается увеличение индивидуальной застройки на свободных местах по обоим берегам реки Лыс. Также предлагается размещение магазина в центральной части села и строительство спортивной площадки.

Село Большая Сулага – проектом предлагается расширение территории границ села и увеличение жилой застройки на юге населенного пункта на благоприятных территориях.

Деревня Крутая – деревня представляет собой отдельные участки под индивидуальную застройку в окружении территорий, занятых садоводствами и дачным хозяйством. Проектом предусматривается сохранение структуры деревни.

Село Сары-Чумыш - генеральным планом предложено сохранение существующей планировочной структуры с добавлением на юге участка под индивидуальную жилую застройку. В северной части населенного пункта предусматривается организация общественно-деловой зоны и рекреационной зоны с созданием там детского сада и спортивной площадки. На востоке предлагается строительство объекта торговли и общественного питания. На северо-западе планируется создание физкультурно-оздоровительного комплекса на берегу озера.

Северо-восточнее села Сары-Чумыш на территории сельского поселения предполагается строительство базы отдыха вдоль реки.

Село Бенжереп 1-й – генпланом предлагается увеличение общественно-деловой зоны с созданием на ней детского сада, объектов торговли и общественного питания. Ближе к восточной части населенного пункта предполагается создание спортивной площадки.

Село Бенжереп 2-й – планировочная структура индивидуальной жилой застройки сохраняется, а в центральной части предполагается увеличение общественно-деловой зоны с созданием на ней объекта торговли и общественного питания. Также планируется создание спортивного сооружения в центре населенного пункта.

Поселок Кандалеп – существующая планировочная структура индивидуальной жилой застройки сохраняется, на юго-востоке предполагается создание нового участка под индивидуальную застройку. В центре населенного пункта планируется создание спортивной площадки.

Поселок Урнас – проектом предусматривается сохранение существующей планировочной структуры населенного пункта.

Поселок Мунай - проектом предусматривается сохранение существующей планировочной структуры населенного пункта.

Поселок Юла - проектом предусматривается сохранение существующей планировочной структуры населенного пункта с увеличением на юго-западе территории под индивидуальную жилую застройку.

Поселок Килинск – проектом предусматривается увеличение территории внутри населенного пункта под индивидуальную жилую застройку по обоим берегам реки Бенжереп.

Село Шарово – планировочная структура застройки населенного пункта компактна и генеральным планом предусмотрено ее сохранение.

Поселок Гавриловка – поселок располагается у автомобильной дороги Новокузнецк-Таштагол, таким образом, предполагается его развитие вдоль дороги в южной части населенного пункта. Территория отводится под индивидуальную жилую застройку. Также предполагается организация общественно-деловой зоны на востоке поселка с созданием там объекта торговли и общественного питания. В центральной части предлагается строительство спортивной площадки.

Предложения по функциональному зонированию территории приведены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карте функционального зонирования. Карте планируемого размещения объектов  местного значения поселения, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, культуры».

Генеральным планом определены границы функциональных зон на территории МО «Кузедеевское сельское поселение» в границах территории планирования:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны

производственные зоны;

зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны рекреационного назначения;

зоны специального назначения.

## 7.2. Перераспределение земель

В результате анализа материалов, собранных в ходе 1 Этапа работ, проектом генерального плана предлагается изменение существующих границ ряда населенных пунктов путем включения в соответствующие границы земельных участков иных категорий, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов, с последующим переводом земель различных категорий в земли населенных пунктов. Изменения границ предлагаются в следующих населенных пунктах: п. Гавриловка, п. Кандалеп, п. Кузедеево, п. Курья, п. Новостройка, п. Шартонка, с. Бенжереп 1-й, с. Бенжереп 2-й, с. Большая Сулага, с. Сары-Чумыш.

Ниже представлен перечень земельных участков, которые планируются к включению в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым относятся эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Цели перевода | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Гавриловка |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 20,5 |
| 42:09:2603001:1110 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,0 |
| 42:09:2603001:1108 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,3 |
| 42:09:2603001:1113 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,1 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 32,0 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Кандалеп |
| нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9 кв.м |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,1 |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,2 |
| 42:09:0408001:1437 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-9-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0408001:1430 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-9-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:0408001:905 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельхозиспользование | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 8,2 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 10,5 га, из них 10,5 га земель сельскохозяйственного назначения и 9,1 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Кузедеево |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,2 |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,1 |
| 42:09:0000000:1162 (1 контур многоконтурного участка) | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,3 |
| 42:09:0000000:1162 (1 контур многоконтурного участка) | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 34,1 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 39,8 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Курья |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,3 |
| 42:09:2603001:971 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под РП-10 кВ Кузедеево отп. фид.10-2-К | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:2603001:966 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под РП-10 кВ Кузедеево отп. фид.10-2-К | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:2603001:928 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под РП-10 кВ Кузедеево отп. фид.10-2-К | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:2603001:909 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под РП-10 кВ Кузедеево отп. фид.10-2-К | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 5,3 га, из них 5,3 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,2 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Новостройка |
| нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4 кв.м |
| нет данных | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1 кв.м |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 9,2 |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 24,2 |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для строительства объектов делового, общественного и коммерческого назначения, 1 Очередь | 0,8 |
| 42:09:2603001:1135 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,3 |
| 42:09:2603001:1080 | Земли сельскохозяйственного назначения | земельные участки, предназначенные для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,3 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 38,7 га, из них 38,7 га земель сельскохозяйственного назначения и 7 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| поселок Шартонка |
| 42:09:2603001:474 | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| 42:09:2603001:472 | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 3,6 |
| 42:09:2603001:63 | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 7,7 |
| 42:09:2603001:62 | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,3 |
| 42:09:2603001:473 | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 5,1 |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,5 |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,1 |
| 42:09:2603001:1168 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 10,2 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 32,8 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| поселок Юла |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 11,9 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 11,9 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Бенжереп 1-ый |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,1 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 4,1 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Бенжереп 2-ой |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,6 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 1,6 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Большая Сулага |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,3 |
| нет данных | Земли сельскохозяйственного назначения | нет данных | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,4 |
| 42:09:1104001:1062 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 20,1 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 21,9 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| село Сары-Чумыш |
| 42:09:1603001:480 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельхозиспользования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,7 |
| 42:09:1603001:479 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельхозиспользования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 2,2 |
| 42:09:1603001:481 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельхозиспользования | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,6 |
| 42:09:1603001:238 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-6-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1603001:291 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-6-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1603001:240 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-6-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1603001:281 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-6-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1603001:248 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-6-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1603001:219 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ПС 110/10 Бенжерепская фид. 10-6-Ч | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 0,06 кв.м |
| 42:09:1603001:483 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 1,9 |
| 42:09:1603001:482 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование | Для освоения под индивидуальное жилое строительство | 4,4 |
| ИТОГО к переводу в земли населенных пунктов планируется 11,8 га, из них 11,8 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,4 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| ИТОГО по поселению: к переводу в земли населенных пунктов планируется 564,4 га, из них 564,4 га земель сельскохозяйственного назначения и 16,7 кв.м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |

## 7.3. Социально-экономическое развитие

## 7.3.1. Развитие экономической базы

Сложившаяся производственная база Кузедеевского сельского поселения основана на обработке древесины и сельском хозяйстве.

В соответствии с комплексной программой социально-экономического развития Новокузнецкого муниципального района (до 2022 г.) основными направлениями реализации экономической политики на перспективу являются:

- поддержание и стимулирование увеличения добычи полезных ископаемых на территории района

- развитие рекреационного потенциала и лесного комплекса в отдаленных районах муниципального образования

- создание условий для развития сельхозпредприятий с замкнутой технологической цепочкой

Размещение производств невысокого класса вредности (IV-V класса) возможно на свободных площадках коммунально-производственных зон в с. Сары-Чумыш, п. Кузедеево, с. Бенжереп 1-й. Это могут быть предприятия строительной отрасли, которые могут быть востребованы на данной территории в связи со значительным объемом строительства, прежде всего со стороны сезонного населения. Также это могут быть небольшие предприятия легкой или пищевой промышленности.

В качестве приоритетных потенциальных площадок для развития производственной деятельности могут рассматриваться следующие территории:

- промышленные площадки в п. Кузедеево (могут размещаться предприятия легкой промышленности)

- промышленная площадка в с. Лыс

- промышленная площадка в с. Сары-Чумыш

В сфере сельского хозяйства предусматривается развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве.

Для развития сельскохозяйственных объектов предусматривается территория в с. Бенжереп 2-й.

В части развития сферы туризма и рекреации предусматривается развитие инфраструктуры и размещение новых объектов (гостиниц и баз отдыха):

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса для организации стационарного отдыха, рыбной ловли и пеших прогулок с. Сары-Чумыш.

- база отдыха (территория Сары-Чумышского сп).

- гостиница на 30 мест (п. Новостройка);

- гостиница на 25 мест (п. Кузедеево);

- база отдыха в п. Кузедеево.

## 7.3.2. Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Генеральным планом учитывается прогноз численности населения, сформированный в Схеме территориального планирования Новокузнецкого муниципального района. В качестве базового варианта принят высокий вариант прогноза, при этом учтены особенности естественного и миграционного движения населения, присущие сельскому поселению.

Высокий вариант прогноза (6,2 тыс. человек постоянного зарегистрированного населения в 2025 г. и 7 тыс. чел в 2035 г.) предполагает осуществление наиболее благоприятных тенденций в естественном движении населения в сочетании со значительным положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 10,9 человек, смертность 14,5 человек. Сальдо миграции предусматривается положительным в размере 1,7 тыс. чел. за весь период расчетного срока по 50-100 человек в год.

Таблица 17

|  | Родилось | Умерло | Миграция |
| --- | --- | --- | --- |
| человек |
| 2015-2024 | 686 | 846 | 650 |
| 2025-2034 | 671 | 961 | 1060 |
| на 1000 человек |
| 2015-2024 | 11,5 | 14,2 |  |
| 2025-2034 | 10,3 | 14,7 |  |
| всего | 10,9 | 14,5 | 1709 |
| среднее |  |  | 85,5 |

Рис. 1

Прогнозируемая динамика численности постоянного зарегистрированного населения

по Кузедеевскому сельскому поселению, тыс. человек:

2011-2014 гг. – фактические данные,

2015-2035 г. – прогноз.

Таблица 18

Основные показатели высокого варианта демографического прогноза

по Кузедеевскому сельскому поселению

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 2015-2024 гг. | 2025-2034 гг. | Всего |
| Число умерших (суммарно), тыс. чел. | 0,85 | 0,97 | 1,82 |
| Число родившихся (суммарно), тыс. чел. | 0,93 | 0,91 | 1,84 |
| Миграция (суммарно), тыс. чел. | 0,51 | 0,98 | 1,49 |

Рис. 2

Прогнозируемая динамика основных показателей естественного движения населения

по Кузедеевскому сельскому поселению

Возрастная структура населения сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу принята в соответствии с расчетами Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района, которая разработана с использованием метода «передвижки возрастов». В качестве исходных данных использовалась возрастная структура населения на 1 января 2014 г. по паспорту муниципального района на официальном сайте Росстата и средняя по области возрастная структура смертности по пятилетним возрастным когортам (за последний имеющийся в статистических публикациях 2012 г.). Возрастная структура миграции на перспективу принята в соответствии со сложившейся возрастной структурой миграции муниципального района за 2012 г., в котором общее сальдо миграции было положительным.

Таблица 19

Прогнозируемая численность и возрастная структура населения по высокому варианту прогноза для Кузедеевского сельского поселения

| Возрастные группы | Высокий вариант прогноза |
| --- | --- |
|  | 2025 г. | 2035 г. |
|  | тыс. чел | % | тыс. чел | % |
| 0 | 0,07 | 1,2 | 0,08 | 1,2 |
| 1-6 | 0,46 | 7,4 | 0,44 | 6,4 |
| 7-15 | 0,73 | 11,7 | 0,72 | 10,3 |
| 16-17 | 0,16 | 2,6 | 0,18 | 2,7 |
| 18-19 | 0,14 | 2,2 | 0,18 | 2,6 |
| 20-24 | 0,33 | 5,3 | 0,44 | 6,3 |
| 25-29 | 0,25 | 4,1 | 0,37 | 5,4 |
| 30-34 | 0,31 | 4,9 | 0,29 | 4,1 |
| 35-39 | 0,43 | 6,9 | 0,25 | 3,5 |
| 40-44 | 0,48 | 7,8 | 0,39 | 5,6 |
| 45-49 | 0,46 | 7,4 | 0,55 | 7,9 |
| 50-54 | 0,41 | 6,6 | 0,58 | 8,3 |
| 55-59 | 0,36 | 5,9 | 0,53 | 7,6 |
| 60-64 | 0,43 | 7,0 | 0,46 | 6,6 |
| 65-69 | 0,43 | 7,0 | 0,39 | 5,6 |
| 70-74 | 0,32 | 5,2 | 0,37 | 5,3 |
| 75-79 | 0,15 | 2,5 | 0,29 | 4,2 |
| 80 лет и более | 0,26 | 4,3 | 0,45 | 6,5 |
| ВСЕГО | 6,18 | 100,0 | 6,95 | 100,0 |
| моложе трудоспособного возраста | 1,26 | 20,4 | 1,24 | 17,8 |
| трудоспособного возраста | 3,13 | 50,7 | 3,48 | 50,0 |
| старше трудоспособного возраста | 1,79 | 28,9 | 2,23 | 32,2 |

В течение расчетного срока на проектируемой территории ожидаются следующие тенденции: 1) стабилизация доли лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, на уровне около 50 % и 2) незначительный рост в первое десятилетие расчетного срока и последующее сокращение доли молодежи при существенном росте доли лиц в возрасте старше трудоспособного.

## 7.3.3. Развитие объектов обслуживания населения

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на постоянное зарегистрированное население произведен с ориентацией Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области (утверждены постановление администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 г. №406) (таблица 20).

Таблица 20

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Нормативы | Требуется по расчету на 7,0 тыс. чел. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области | принято в проекте |  | сущ. сохр. | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты регионального значения |
| Учреждения здравоохранения |
| Больничные учреждения | коек | - | 8,19 на 1 тыс. чел. | 57 | 50 | 7 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | 18,97 на 1 тыс. чел. | 133 | 130 | 3 |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 50 – 85 % охвата от общей численности детей (от 1,5 до 6 лет) (при отсутствии данных по демографии - не более 100 мест на 1 тыс. человек) | 85 % охвата от общей численности детей (от 1,5 до 6 лет) | 358 | 100 | 258 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100 % охвата общего числа школьников 1 - 9-х классов и 75 % - 10 - 11-х классов при обучении в одну смену (с 6,5 до 18 лет). При отсутствии данных по демографии - не менее 180 мест на 1 тыс. человек | 100 % охвата общего числа школьников 1 - 9-х классов и 75 % - 10 - 11-х классов при обучении в одну смену (с 6,5 до 18 лет). | 945 | 970 | - |
| Внешкольные учреждения | мест | 30 % от общего числа школьников (6,5 - 18 лет) | 30 % от общего числа школьников (6,5 - 18 лет) | 297 | 180 | 117 |
| Детские оздоровительные лагеря | мест | По заданию на проектирование |  | - | - | - |
| Объекты местного значения поселения |
| Учреждения физической культуры и спорта |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 60 на 1 тыс. человек | 60 на 1 тыс. человек | 420 | 1080 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,19 на 1 тыс. человек | 0,19 на 1 тыс. человек | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 20 на 1 тыс. человек | 20 на 1 тыс. человек | 140 | 0 | 140 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | объект/место | При численности населения поселения: до 500 человек - 20 на 100 человек; от 0,5 до 1 тыс. чел.- 200 на 1 тыс. человек; от 1 до 2 тыс. чел. - 150 на 1 тыс. человек; от 2 до 5 тыс. чел. - 100 на 1 тыс. человек; свыше 5 тыс. чел. - 70 на 1 тыс. человек | 70 на 1 тыс. чел. | 490 | 600 | - |
| Общедоступная библиотека и филиалы | объект | 1 на поселение |  | 1 | 3 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Объект торговли | кв. м торг. площ. | 300 на 1 тыс. человек | 399 на 1 тыс. чел. | 2773 | 1463 | 1310 |
| Предприятие общественного питания | мест | 40 на 1 тыс. человек | 40 на 1 тыс. человек | 278 | 60 | 218 |

Исходя из оценки потребности в объектах обслуживания проектной численности населения поселения предлагается строительство следующих объектов:

Районного значения

Объекты здравоохранения

Мощность существующих объектов здравоохранения в целом соответствует нормативным значениям, поэтому строительство новых объектов не требуется.

Объекты образования

Нормативная потребность в объектах образования на расчетный срок ниже мощности существующих объектов. Для достижения нормативных показателей на расчетный срок проектом предлагается строительство следующих объектов:

- строительство детского сада в п. Кузедеево на 200 мест

- детский сад на 30 мест (с. Сары-Чумыш);

- детский сад на 30 мест (с. Бенжереп 1-й)

Учреждения дополнительного образования

- строительство отдельного здания для МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» п. Кузедеево

Объекты местного значения поселения

Объекты культуры

Мощность и количество объектов культурно-досугового типа соответствует нормативным значениям на перспективу.

Вместе с тем, на территории поселения возможно размещение дополнительных коммерческих учреждений культурно-досугового типа в случае возникновения спроса со стороны населения на данные услуги в наиболее крупных населенных пунктах поселения, размещение их возможно в существующих и планируемых общественно-деловых зонах.

Спортивные объекты:

В соответствии с нормативами на расчетный срок требуется дополнительное строительство плоскостных спортивных сооружений и бассейна. На территории поселения находится 1 бассейн, относящийся к лагерю «Карагай-Аш», что делает его не в полной мере общедоступным, поэтому в соответствии с нормативом предлагается строительство бассейна в п. Кузедеево.

- строительство бассейна в п. Кузедеево

- строительство плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах Кузедеево, Шартонка, Новостройка, Лыс, Сары-Чумыш, Бенжереп 1-й, Бенжереп 2-й, Кандалеп, Гавриловка

Торговля и общественное питание

В соответствии с нормативом на расчетный срок необходимо строительство объектов торговли и общественного питания, проектом предлагается размещение следующих объектов:

- строительство магазинов в населенных пунктах – Кузедеево, Шартонка, Новостройка, Гавриловка, Лыс, Сары-Чумыш, Бенжереп 1-й, Бенжереп 2-й

- строительство объектов общественного питания в населенных пунктах – Кузедеево, Сары-Чумыш, Новостройка, Бенжереп 1-й

Прочие объекты

- гостиница на 25 мест (п. Кузедеево);

- баня на 25 мест (п. Кузедеево);

- храм (планируемый к застройке) (п. Кузедеево)

- база отдыха (территория Сары-Чумышского сп).

- гостиница на 30 мест (п. Новостройка);

- строительство церкви (территория Кузедеевского сп)

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса для организации стационарного отдыха, рыбной ловли и пеших прогулок с. Сары-Чумыш.

- организация базы отдыха на месте пионерского лагеря «Орленок» в п. Кузедеево

- строительство объектов придорожного сервиса в п. Кузедеево (АЗС, СТО, торговые объекты, объекты общественного питания)

## 7.3.4. Новое жилищное строительство

Для реализации жилищной программы Кузедеевского сельского поселения на ближайшие 20 лет в проекте генерального плана для постоянного зарегистрированного населения принят уровень обеспеченности 33 кв. м/чел.

Основной тип новой застройки для сельских населенных пунктов – ИЖС со средним размером приусадебного участка 0,15 га.

Убыль жилищного фонда принята в размере 10 тыс. кв. м, что составляет 7 % от существующего жилищного фонда поселения.

Плотность индивидуальной жилой застройки принята в размере 400 кв. м/га. В основе расчета плотности принят средний размер приусадебного участка 0,15 га, средний размер дома – 60-80 кв. м, а также учтены потребности в территориях для размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктур. Таким образом, суммарные объемы жилищного строительства на расчетный срок составят 100,3 тыс. кв. м (5,0 тыс. кв. м в год). Территория, требуемая для размещения данного объема, составит порядка 250 га.

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства для постоянного зарегистрированного населения на расчетный срок и первую очередь представлены в таблице 21.

Таблица 21

Объемы нового жилищного строительства

| Показатель | Единица измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | тыс. чел. | 7,0 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади на 1 чел. | 33 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 231 |
| Существующий жилищный фонд |  | 140,7 |
| Убыль жилищного фонда |  | 10 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 130,7 |
| Объем нового жилищного строительства: Всего, в т.ч. индивидуальная жилая застройка В среднем в год, тыс. кв. м на чел. в год, кв. м | тыс. кв. м общей площади | 100,3 100,3 5,0 0,7 |

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в следующих населенных пунктах – Кузедеево, Гавриловка, Курья, Новостройка, Шартонка, Лыс, Большая Сулага, Сары-Чумыш, Бенжереп 1-й, Бенжереп-2, Кандалеп, Килинск, Юла. Наиболее крупные (более 20 га) предлагаются в Кузедеево, Гавриловке, Новостройка, Шартонка, Большая Сулага.

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 100 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 5,0 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 25 кв. м до 33 кв. м общей площади на человека.

- Убыль жилищного фонда составит 10 тыс. кв. м или 7 % всего объема жилищного фонда.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками и размещено в населенных пунктах Кузедеево, Гавриловка, Курья, Новостройка, Шартонка, Лыс, Большая Сулага, Сары-Чумыш, Бенжереп 1-й, Бенжереп-2, Кандалеп, Килинск, Юла.

## 7.4. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Охрана окружающей среды

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. Проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды поселения и выявлены основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целом, основные экологические проблемы на территории поселения связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова промышленными предприятиями и автотранспортом, нарушением режимов и размеров санитарно-защитных зон. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства. На территории поселения отсутствуют крупные производства, негативно влияющие на состояние атмосферного воздуха.

Большинство объектов на территории поселения относятся к 4-5 классу опасности и не имеют проектов санитарно-защитных зон.

Для ряда предприятий 4–5 класса опасности (режим санитарно-защитных зон которых не соблюдается), необходимо проведение контрольных измерений уровня загрязнения окружающей среды и влияния на здоровье населения. В случае выявленных нарушений, необходимо проведение специальных мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты, в том числе установка шумозащитных и шумоизоляционных стенок, щитов, кожухов, распределение источников выбросов по площадке предприятия, увеличение степени озелененности прилегающих территорий и др.

Для снижения негативного влияния передвижных источников (шумовое воздействие и загрязнение атмосферного воздуха) проектом предусмотрена оптимизация организации движения автотранспорта. Предлагается озеленение примагистральных территорий внутри населенных пунктов, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами.

Загрязнение поверхностных водных объектов на территории поселения связаны в основном с коммунально-бытовыми стоками населенных пунктов, так же сельскохозяйственным освоением территории и разработкой месторождений полезных ископаемых.

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории населенных пунктов сетью канализации, внедрить системы локальной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий. Также для улучшения и сохранения качества поверхностных вод необходимо сократить объемы водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличить доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод. Отдельный ряд мер связан с соблюдением режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Предлагается организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод. Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения.

На территории поселения расположено большое количество скотомогильников. Для защиты подземных вод, а также почвенных ресурсов территория скотомогильника должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена. Подход к скотомогильнику должен быть  оборудован шлагбаумом и указательными знаками.

Загрязнение почвы, одна из серьезных экологических проблем, обусловлена аэротехногенным загрязнением дымовыми газами крупных промышленных предприятий, выбросами автомобильного транспорта, складированием промышленных и бытовых отходов.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

При рекультивации территорий, загрязненных отходами производства и потребления, необходимо, кроме физического удаления отходов, осуществить химическую очистку зараженных земель и подземных вод от всех известных на момент рекультивации загрязнителей, доведя их значение до фоновых характеристик.

Предложения по развитию системы особо охраняемых природных территорий

На территории Кузедеевского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Кемеровской области предлагается к созданию особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Кутанские высоты» (в схеме территориального планирования Кемеровской области также приводятся названия «Катунские утесы», «Подкатунские утесы»).

Санитарная очистка территории

В целях обеспечения экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области была принята целевая программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Кемеровской области на 2011-2016 годы" (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 октября 2011 г. N 477).

Согласно целевой программе на территории Новокузнецкого муниципального района построен полигон твердых бытовых отходов (ТБО), в 1 км от п. Степной Красулинского сельского поселения. Отходы с территории Кузедеевского сельского поселения предлагается вывозить на полигон ТБО, расположенный на территории Сосновского сельского поселения.

До введения в эксплуатацию проектируемого полигона ТБО утилизация отходов методом захоронения от МО Кузедеевское сельское поселение будет вестись на территории комплекса по утилизации и переработке ТБО г. Новокузнецка.

Для создания системы обращения с отходами производства и потребления выделяются два уровня мероприятий, проводимых параллельно: первый связан с ликвидацией несанкционированных свалок и мест скопления мусора, обустройством и приведением существующих полигонов ТБО к природоохранным нормативам (обустройство системой дренажных каналов с очистными сооружениями, наблюдательных скважин, водонепроницаемого дна полигона, с последующей рекультивацией территории после его заполнения, засыпкой грунтом и посадкой растительности). Второй уровень мероприятий связан с формированием современной системы утилизации отходов: внедрением селективного сбора мусора, в том числе пунктов сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп, установкой контейнеров различных типов для разных отходов, закупкой специальной техники для разных типов контейнеров, строительством современных мусоросортировочных станций вблизи наиболее крупных населенных пунктов, обеспечением вывоза мусора с удаленных территорий.

Для разработки более детальной системы обращения с отходами, необходимо разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения, с учетом всех источников поступления отходов.

Для утилизации биологических отходов предлагается приобрести инсинераторную установку или заключить договор на обслуживание и использование мобильной установки по уничтожению биологических отходов.

## 7.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Выработанные проектные предложения основываются на решениях Схемы территориального планирования (СТП) Кемеровской области, (утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 ноября 2009 г. № 458), проекта внесения изменений в СТП Новокузнецкого района (разрабатываемого ООО НПИ «ЭНКО», 2015 г.), а также на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Автомобильные дороги

Проектом предусматривается реконструкция ряда существующих автодорог регионального или межмуниципального значения, создающих опорную транспортную сеть поселения:

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кузедеево – Лыс до соответствия параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного типа покрытия (протяженностью 13,3 км);

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к с. Бенжереп-1-й до соответствия параметрам IV технической категории с реконструкцией асфальтового покрытия (протяженностью 10,5 км);

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» – Мунай до соответствия параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного типа покрытия (протяженностью 6,7 км);

Настоящим проектом также намечены мероприятия по развитию дорог местного значения в целях улучшения связности ряда населенных пунктов сельской местности. Основными из них являются:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Шартонка – Усть-Тала IV технической категории. Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения будет составлять 5,1 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Кузедеево – Килинск IV технической категории. Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения будет составлять 6,9 км;

строительства ряда автодорог общего пользования подъездного характера, предназначенные для обеспечения подъезда к кладбищам, объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной инфраструктуры и т.п. Эти дороги будут относиться к VI-V технической категории и иметь капитальный тип дорожной одежды;

поэтапная реконструкция и благоустройство основных автодорог местного значения по нормативам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия проезжих частей.

Протяженность автодорог общего пользования к расчетному сроку увеличится на 12 км и составит 229 км. Из них протяженность автодорог регионального или межмуниципального значения в границах поселения не изменится и составит 109,1 км, местного значения – 70,5 км.

К концу расчетного срока протяженность дорог с твердым покрытием возрастет с 75,8 км до 121,3 км, а их плотность – с 28 до 45 км/ тыс. кв. км или на 50 %, при обеспечении более высоких качественных параметров как существующих, так и новых автодорог.

Улично-дорожная сеть

В системе развития улично-дорожной сети населенных пунктов предлагается введение системы главных (поселковых) улиц с их благоустройством (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение).

Предусматривается оснащение улично-дорожной сетью районов нового жилищного строительства по мере ввода в эксплуатацию жилых массивов в большинстве населенных пунктах поселения.

В соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области предусматривается поэтапная реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов со следующими параметрами: ширина проезжей части главных улиц и поселковых дорог принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных, а так же проездов принята равной 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25 м.

Протяженность улично-дорожной сети поселения на расчетный срок увеличится на 34 км и составит – 162 км.

Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное обслуживание населения продолжит базироваться на пригородных (относительно г. Новокузнецк) автобусных маршрутах. Развитие сети автодорог (увеличение её протяженности и плотности) будет стимулировать организацию новых пригородных пассажирских автобусных маршрутов по направлениям на Мунай, Килинск, Усть-Тала и др. Общая протяженность автобусной маршрутной сети к концу расчетного срока должна увеличиться на 20%.

Развитие объектов обслуживания автотранспорта

Проектом предлагается развитие обслуживающих объектов автомобильного транспорта. Предусматривается развитие сети придорожных объектов автосервиса на основных автодорогах поселения: строительство новых и приведение в надлежащее материально-техническое состояние существующих АЗС, СТО, автостоянок, мотелей и кемпингов, предприятий бытового и торгового обслуживания.

Площадки для размещения автозаправочных станций резервируются в створе меридионального направления Новокузнецк – Кузедеево около п. Кузедеево и на обходе автодорогой Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол п. Кузедеево.

Необходимо отметить возможность использования для потребностей Кузедеевского сельского поселения объектов обслуживания автотранспорта, расположенных на территории г. Калтан и других соседних муниципальных образований.

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

## 7.6.1. Электроснабжение

Генеральным планом на территории сельского поселения предусматривается строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Удельная электрическая нагрузка принята 0,4 кВт на человека. Подсчет электрических нагрузок приведен в таблице 22.

Таблица 22

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| №№ пп | Наименование | Численность населения, тыс. человек | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кузедеево- всего, в том числе новое строительство | 3,0 0,5 | 1,2 0,2 |
| 2 | п. Гавриловка-всего, в том числе новое строительство | 0,4 0,4 | 0,2 0,2 |
| 3 | п. Новостройка-всего, в том числе новое строительство | 0,6 0,6 | 03 0,3 |
| 4 | п. Шартонка-всего, в том числе новое строительство | 0,5 0,4 | 0,2 0,16 |
| 5 | с. Сары-Чумыш - всего в том числе новое строительство | 0,5 0,1 | 0,2 0,04 |
| 6 | с. Бенжереп-1-й- всего в том числе новое строительство, | 0,4 0,05 | 0,2 0,02 |
| 7 | с. Бенжереп-2- - всего, в том числе новое строительство | 0,2 0,08 | 0,08 0,03 |
| 8 | п. Кандалеп всего, в том числе новое строительство | 0,2 0,1 | 0,08 0,04 |
| 9 | п. Юла всего, в том числе новое строительство | 0,1 0,1 | 0,04 0,04 |
| 10 | Прочие населенные пункты всего - . в том числе новое строительство | 0,9 0,5 | 0,4 0,2 |
|  | Итого по сельскому поселению - всего, в том числе новое строительство | 7,0 2,8 | 2,8 1,1 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: 11200 МВт. ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Кудезеевского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от сетей ОАО "Кузбассэнерго".

Центрами питания будут подстанции: ПС 110/10 кВ "Бенжереп-2 и ПС 110/10 кВ "Кузедеево".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения будет осуществляться на напряжении 10 кВ по существующим линиям 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в сельском поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ в населенных пунктах: п. Кузедеево, п. Гавриловка, п. Новостройка, п. Шартонка, п. Кандалеп, п. Юла.

Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4кВ с применением знергосберегающих технологий и сетей 10-0.4 кВ с применением изолированного провода марки СИП.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ составляет: 10 м для не изолированного прововода, и 5 м-для провода марки СИП по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия территориального планирования сельского поселения

Объекты местного значения

Строительство ТП 10/0.4кВ: п. Кузедеево, п. Гавриловка, п. Новостройка, п. Шартонка, п. Кандалеп, п. Юла - по 1 объекту.

Строительство сетей 10 кВ. : п. Кузедеево - 0,3 км, п. Гавриловка - 0,6 км, п. Новостройка - 0,2 км, п. Шартонка - 1,0 км, п. Кандалеп - 0,3 км, п. Юла - 1,0 км.

Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ с применением изолированного провода марки СИП (в соответствии с инвестиционными проектами эксплуатирующей организации)

## 7.6.2. Теплоснабжние

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41–01–2003), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23–01–99*).

Климатические данные:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 39°С;

средняя температура за отопительный период – минус 8°С.

продолжительность отопительного периода – 230 сут.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Проектом предлагается новое строительство индивидуальной жилой застройки.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается весь многоквартирный жилой фонд, теплообеспечение индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в Таблицах 23, 24.

Таблица 23

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС для постоянного населения

| № п/п | Потребитель | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| 1 | п. Кузедеево |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застрйка | 15,8 | 0,26 | - | 0,19 | 0,45 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 83,12 | 2,66 | - | 0,94 | 3,60 |
|  | Всего | 98,92 | 2,92 | - | 1,13 | 4,05 |
| 2 | п. Гавриловка |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 12,1 | 0,20 | - | 0,15 | 0,35 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 2,4 | 0,08 | - | 0,03 | 0,11 |
|  | Всего | 14,5 | 0,28 | - | 0,18 | 0,46 |
| 3 | п. Новостройка |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 21,4 | 0,35 | - | 0,23 | 0,58 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 0,07 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 |
|  | Всего | 21,47 | 0,36 | - | 0,24 | 0,60 |
| 4 | п. Шартонка |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 13,0 | 0,21 | - | 0,15 | 0,36 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 2,01 | 0,06 | - | 0,04 | 0,10 |
|  | Всего | 15,01 | 0,27 | - | 0,19 | 0,46 |
| 5 | с. Лыс |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 5,8 | 0,09 | - | 0,08 | 0,17 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 7,64 | 0,24 | - | 0,08 | 0,32 |
|  | Всего | 14,44 | 0,33 | - | 0,16 | 0,49 |
| 6 | с.Сары-Чумыш |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 7,8 | 0,08 | - | 0,04 | 0,12 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 16,02 | 0,51 | - | 0,15 | 0,66 |
|  | Всего | 26,9 | 0,59 | - | 0,19 | 0,78 |
| 7 | с. Бенжереп - 1 |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 1,6 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 12,27 | 0,39 | - | 0,13 | 0,52 |
|  | Всего | 13,87 | 0,42 | - | 0,15 | 0,57 |
| 8 | с. Бенжереп - 2 |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 2,7 | 0,04 | - | 0,03 | 0,07 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 3,42 | 0,11 | - | 0,05 | 0,16 |
|  | Всего | 6,12 | 0,15 | - | 0,08 | 0,23 |
| 9 | п. Кандалеп |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 4,4 | 0,07 | - | 0,04 | 0,11 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 3,33 | 0,11 | - | 0,04 | 0,15 |
|  | Всего | 14,5 | 0,18 | - | 0,08 | 0,26 |
| 10 | п. Юла |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 4,7 | 0,08 | - | 0,04 | 0,12 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 0,12 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 |
|  | Всего | 4,82 | 0,09 | - | 0,05 | 0,14 |
| 11 | Прочие населенные пункты |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 14,2 | 0,23 | - | 0,19 | 0,42 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 6,64 | 0,21 | - | 0,04 | 0,25 |
|  | Всего | 20,84 | 0,44 | - | 0,23 | 0,67 |
|  | Всего по поселению |
|  | Новое строительство | Индивидуальная застройка | 100,3 | 1,64 | - | 1,16 | 2,80 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивидуальная застройка | 130,69 | 3,88 | - | 1,37 | 5,25 |
|  | Всего | 230,99 | 5,52 | - | 2,53 | 8,05 |
|  | Всего, Гкал/час |  | 6,92 |

Таблица 24

Годовые расходы теплоты

| № п/п | Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 12,65 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 10,88 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 22,58 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 19,42 |
|  | Всего жилищный фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 35,23 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 30,30 |

На проектный срок теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения будет осуществляться от централизованных, децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения.

Мощность и тип устанавливаемого в котельных оборудования будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, административных и общественных здании в газифицируемых населенных пунктах предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция котельных с переводом их на газ и модернизацией оборудования, направленная на повышение эффективности системы теплоснабжения. Также предусматривается внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ), наладка тепловых сетей, использование в системах теплоснабжения высокоэффективных и компактных теплообменных аппаратов, установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, геотермальные источники и тепловые насосы. Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок (2035 г.)

Мероприятия местного значения

Перевод угольных котельных на природный газ в газифицируемых населенных пунктах.

Реконструкция действующих котельных в п. Кузедеево: НДРСУ, № 2, Кузедеевского Дома культуры, по ул. Хорькова, склада молочной продукции, по ул. Кузнецкая, МОУ «Кузедеевская специальная (коррекционная) школы-интерната», индивидуальной котельной (магазин-пекарня) по ул. Аильская, котельной больницы с учетом перевода в насосную станцию.

Реконструкция котельной МОУ "Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа" в с. Сары-Чумыш.

Реконструкция котельной СДК в п. Кандалеп.

Реконструкция котельных в с. Бенжреп МОУ: "Бенжерепская средняя общеобразовательная школа" и с. Бенжереп.

Строительство в п. Кузедеево котельной "Дома попечения и реабилитации для инвалидов", индивидуальных котельных детского сада и гостиницы.

Строительство в п. Лыс котельной МОУ "Лысинской начальной школы".

Реконструкция и строительство новых тепловых сетей в п. Кузедеево общей протяженностью 5,7 км.

Реконструкция и строительство новых тепловых сетей в с. Сары-Чумыш общей протяженностью 0,5 км.

Реконструкция тепловых сетей протяженностью 0,6 км в с. Бенжереп.

Реконструкция и ремонт сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на газовом топливе.

Внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

## 7.6.3. Газоснабжение

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

Развитие газоснабжения Кузедеевского поселения Новокузнецкого района осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения и газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз» и с учетом мероприятий действующей Схемы территориального планирования Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

Подача природного газа предусматривается от проектируемой ГРС Осинники (планируется к размещению в городском округе Осинники) по межпоселковым газопроводам к населенным пунктам: п. Кузедеево, п. Гавриловка, с. Беженап 1-й, п. Килинск.

В остальные населенные пункты поступление природного сетевого газа не предполагается, их газоснабжение будет осуществляться на базе сжиженного углеводородного газа.

Направления расходования природного газа:

в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

на пищеприготовление – для жилой застройки;

на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки;

на технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии со СП 42-101-2003 и составляет 300 куб. м/год на человека для потребителей индивидуальной жилой застройки.

Прогнозируемые расходы газа приведены в Таблице 25.

Таблица 25

Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства

| № | Наименование | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кузедеево |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,75 |
|  |  | Теплоисточники | 2,23 |
|  |  | Всего | 2,98 |
|  | Новое строительство | Население | 0,15 |
|  |  | Теплоисточники | 0,33 |
|  |  | Всего | 0,48 |
|  | Всего | Население | 0,90 |
|  |  | Теплоисточники | 2,56 |
|  |  | Всего | 3,46 |
| 2 | п. Гавриловка |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,03 |
|  |  | Теплоисточники | 0,07 |
|  |  | Всего | 0,10 |
|  | Новое строительство | Население | 0,12 |
|  |  | Теплоисточники | 0,26 |
|  |  | Всего | 0,38 |
|  | Всего | Население | 0,15 |
|  |  | Теплоисточники | 0,33 |
|  |  | Всего | 0,48 |
| 3 | с. Бенжереп 1-й |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,11 |
|  |  | Теплоисточники | 0,32 |
|  |  | Всего | 0,43 |
|  | Новое строительство | Население | 0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 0,03 |
|  |  | Всего | 0,05 |
|  | Всего | Население | 0,13 |
|  |  | Теплоисточники | 0,35 |
|  |  | Всего | 0,48 |
| 4 | п. Килинск |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,01 |
|  |  | Теплоисточники | 0,02 |
|  |  | Всего | 0,03 |
|  | Всего по поселению |
|  | Сохраняемый фонд | Население | 0,90 |
|  |  | Теплоисточники | 2,64 |
|  |  | Всего | 3,54 |
|  | Новое строительство | Население | 0,29 |
|  |  | Теплоисточники | 0,62 |
|  |  | Всего | 0,91 |
|  | Всего | Население | 1,19 |
|  |  | Теплоисточники | 3,26 |
|  |  | Всего | 4,45 |

Газификация сельского поселения на базе использования природного газа позволит повысить комфортность проживания в поселении и улучшить экологическое состояние с переводом теплоисточников района на газовое топливо.

Ориентировочный объем потребления природного газа на расчетный срок составит 4,45 млн. куб. м/год.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

Местного значения

В соответствии со Схемой газоснабжения и газификации Новокузнецкого района Кемеровской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз»:

строительство межпоселковых газопроводов от ГРС Осинники с газификацией населенных пунктов: п. Кузедеево, п. Гавриловка, с. Беженап 1-й, п. Килинск - 54,0 км (в том числе 31 км в границах Кузедеевского сельского поселения).

Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов Кузедеевского сельского поселения.

Строительство распределительных газопроводов с ГРП в газифицируемых населенных пунктах Кузедеевского сельского поселения.

Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

## 7.6.4. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009.

В поселении принят 1 пожар 10 л/с. в п. Кузедеево, в остальных населенных пунктах - по 1 пожару 5 л/с

Таблица 26

Прогнозные расходы воды питьевого качества Кузедеевского сельского поселения в населенных пунктах с централизованным водоснабжением

| №п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопот ребления л/сут/чел | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | макси мально суточные К=1,2 |
|  | Население: |  |  |  |  |
| 1 | п. Кузедеево | 3,0 | 160 | 0,48 | 0,58 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Поливочные нужды | 3,0 | 70 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | Итого |  |  | 0,74 | 0,85 |
| 5 | п. Гавриловка | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,4 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 9 | п. Новостройка | 0,6 | 160 | 0,10 | 0,12 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,6 | 70 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Итого |  |  | 0,15 | 0,17 |
| 13 | п. Шартонка | 0,5 | 160 | 0,08 | 0,10 |
| 14 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Поливочные нужды | 0,5 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| 17 | с. Лыс | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 18 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Поливочные нужды | 0,4 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 21 | с. Сары-Чумыш | 0,5 | 160 | 0,08 | 0,10 |
| 22 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 23 | Поливочные нужды | 0,5 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| 25 | с. Бенжереп 1-й | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 26 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Поливочные нужды | 0,4 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 28 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 29 | с. Бенжереп 2-й | 0,2 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 30 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Поливочные нужды | 0,2 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 33 | Всего | 6,0 |  | 1,50 | 1,70 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах: п. Кузедеево, п. Гавриловка, с. Лыс, с. Сары-Чумыш, с. Бенжереп 1-й, с. Бенжереп 2-й, реконструкция существующих водопроводных сетей, строительство водозаборных скважин и сетей.

Для п. Гавриловка и п. Шартонка предусматривается организация централизованной системы водоснабжения (строительство водозаборных скважин и водопроводных сетей).

В остальных населенных пунктах предусматривается водоснабжение из колодцев и артезианских скважин.

На всех водозаборных узлах предусматриваются установки по водоподготовке.

Вода должна отвечать нормам централизованного водоснабжения.

Изношенные водопроводные сети перекладываются.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

В целях обеспечения населенных пунктов сельского поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия:

- строительство артезианских скважин и водопроводных сетей (18,0 км) в п. Кузедеево.

- реконструкция водопроводных сетей (2,5 км) в п. Кузедеево.

- строительство артезианских скважин (1 скв.), водопроводных сетей (3,0 км), реконструкция сетей (1,0 км) в п. Гавриловка.

- строительство артезианских скважин (1 скв.) и водопроводных сетей (2,5 км) в п. Новостройка.

- строительство артезианских скважин (1 скв.) и водопроводных сетей (3,0 км) в п. Шартонка.

- строительство артезианских скважин (1 скв.), водопроводных сетей (0,5 км), реконструкция сетей (3,5 км) в с. Лыс.

- строительство артезианских скважин (2 скв.), водопроводных сетей (5,0 км), реконструкция сетей (3,0 км) в с. Сары-Чумыш.

- строительство артезианских скважин (2 скв.), водопроводных сетей (4,0 км), реконструкция сетей (1,0 км) в с. Бенжереп 1-й.

- строительство артезианских скважин (1 шт.), водопроводных сетей (4,0 км), реконструкция сетей (1,5 км) в с. Бенжереп 2-й.

- строительство на водозаборах установок водоподготовки.

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

## 7.6.5. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Таблица 27

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Кузедеевского сельского поселения в населенных пунктах с централизованной системой канализации

| №п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоот ведения л/сут/чел | Расходы стоков, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | макси мально суточные К=1,2 |
|  | Население: |  |  |  |  |
| 1 | п. Кузедеево | 3,0 | 160 | 0,48 | 0,58 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Итого |  |  | 0,53 | 0,64 |
| 4 | п. Гавриловка | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Итого |  |  | 0,07 | 0,09 |
| 7 | п. Новостройка | 0,6 | 160 | 0,10 | 0,12 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Итого |  |  | 0,11 | 0,13 |
| 10 | п. Шартонка | 0,5 | 160 | 0,08 | 0,10 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
| 13 | с. Лыс | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 14 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Итого |  |  | 0,07 | 0,09 |
| 16 | с. Сары-Чумыш | 0,5 | 160 | 0,08 | 0,10 |
| 17 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
| 19 | с. Бенжереп 1-й | 0,4 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 20 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Итого |  |  | 0,07 | 0,09 |
| 22 | с. Бенжереп 2-й | 0,2 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 23 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Итого |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 25 | Всего | 6,0 |  | 1,10 | 1,30 |

Система и схема канализации

Для п. Кузедеево, п. Гавриловка, п. Новостройка, п. Шартонка, с. Лыс, с. Сары-Чумыш, с. Бенжереп 1-й, Бенжереп 2-й проектируется централизованная система канализации, со строительством канализационных сетей и подачей стоков на канализационные очистные сооружения (КОС).

В остальных населенных пунктах сбор сточных вод осуществляется в септики.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока в п. Кузедеево путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).

Размещение сооружений ОСДК предусматривается рядом с очистными сооружениями бытовых стоков.

Предлагаются комплектно-блочные ОСДК закрытого типа, санитарно-защитная зона от которых - 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия:

- строительство канализационных сетей (9,0 км) и КОС в с. Кузедеево.

- строительство канализационных сетей в п. Гавриловка (3,0 км), п. Новостройка (2,5 км), п. Шартонка (3,0 км), с. Лыс (2,5 км), с. Сары-Чумыш (4,5 км), с. Бенжереп 1-й (3,5 км), Бенжереп 2-й (5,5 км).

- строительство КОС в п. Гавриловка, п. Новостройка, п. Шартонка, с. Лыс, с. Сары-Чумыш, с. Бенжереп 1-й, Бенжереп 2-й

- установка герметичных выгребов и септиков в населенных пунктах поселения.

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Кузедеево.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, в том числе  путем реконструкции, строительству объектов берегоукрепления в п. Куздеево, с. Сары-Чумыш, п. Новостройка, д. Круглая, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Администрацией Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

Чрезвычайная ситуация (ЧС), в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории Кузедеевского сельского поселения Новокузнецкого муниципального  района Кемеровской области (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- сейсмическое воздействие;

- эрозия речная;

- наводнения, паводок, с превышением критических отметок затопления поймы рек, обусловленные весенним снеготаянием, заторно-зажорными явлениями; дождевые паводки, в результате выпадения большого количества осадков.

Землетрясения.

Территория поселения расположена в зоне 7-8 балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) для средних грунтовых условий (в соответствии с приложением Б,  СП 14.13330.2011 2011 «Строительство в сейсмических районах». Комплект карт ОСР-97 позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А — объекты нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности; карты В и С — объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения).

Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изысканий и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

На территории Кузедеевского сельского поселения возможные последствия землетрясений необходимо оценивать исходя из того что, двухэтажные дома в п. Кузедеево, с. Бенжереп-1, построены без учета сейсмического воздействия, в результате чего могут быть подвергнуты частичному или полному разрушению. Отдельные жилые дома, построенные из кирпича, могут получить частичные разрушения. В деревянных жилых домах будут преобладать легкие повреждения, а в некоторых значительные (трещины в штукатурке, повреждения дымовых труб, отопительных печей).

Наводнения на территории характеризуются по типу процесса как очень опасные, с возможной чрезвычайной ситуацией межрегионального характера, по виду ледовых явлений - заторно-зажорные, с высоким уровнем опасности и подъемом воды более 5 м.

Наиболее затороопасным является участок (300 м) на р. Кондома в районе п. Кузедеево.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- о заболачивании на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

- подъеме уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций, и другие последствия.

Ниже приведен перечень участков населенных пунктов, социально-значимые объекты, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, попадающие в зону возможного подтопления.

Таблица 28

Участки населенных пунктов Кузедеевского сельского поселения, расположенные в зоне возможного подтопления в период весеннего половодья.

| № п/п | Река | Населенный пункт, попадающий в зону затопления | Улицы, № домов, попадающие в зону подтопления | Общее количество населения в населенном пункте | Количество населения попадающего в зону подтопления | Площадь всего населенного пункта км2 | Площадь н/п, поп. в зону затопления км2 | Уровень воды в реке, при котором начинается подтопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузедеевское сельское поселение |
|  | Кондома | п. Кузедеево | 193 | 3463 | 404 | 26,4 | 5,8 | 615 |
|  | Ул. Кузнецкая №№ 2,5,6,8,9,12,12а1, 12а2,14,15,18,21,22,23,26,27,28,30, 32 – 19д |  | 50 |  |  |  |
|  | Ул. Озерная №№ 1-4,5-1,5-2,6,8,9, 13,14, 15, 16,17а,18(1-2), 23,24,28-2,28-1,30,32-1, 32-2,36-1,36-2, 38,40,42,46 – 29д. |  | 73 |  |  |  |
|  | Ул. Томская № 19,21,22,24, 25 - 5д |  | 11 |  |  |  |
|  | Ул. Левоневского № 1,2,2А,3А,5,6,8,9,10,11, 12, 13, 15,18 - 15д. |  | 22 |  |  |  |
|  | Ул. Аильская № 1,3,4,6-1,6-2, 7, 8,9-1,9-2, 10,12,13,15,16, 22,24,26,36,71-1 - 19д. |  | 44 |  |  |  |
|  | Ул. Солнечная № 9,10,13,16,20, 24, 25 -7д. |  | 16 |  |  |  |
|  | Ул. Болотная №3,4,6,8А,9А,13,16,20,21,23, 24,24А,33 - 13д. |  | 22 |  |  |  |
|  | Ул. Коммунальная № 19 |  | 2 |  |  |  |
|  | Ул. Фабричная № 25,44,46-1, 46 - 2 - 4д. |  | 16 |  |  |  |
|  | Ул. Луговая № 1,2,4,6,9,13, 14А-1,14А-2 , 19,20,21,23,25, 27,29,33-16д. |  | 30 |  |  |  |
|  | Ул. Тешевская № 1-1,1-2,1-3, 2, 7,11,12,14, 17, 20, 21,23,27,28 - 14д. |  | 21 |  |  |  |
|  | Ул. Вокзальная № 2А,10,14,15,21, 29 - 6д. |  | 13 |  |  |  |
|  | Ул. Тельбесская № 6,22,26 - 3д. |  | 8 |  |  |  |
|  | Ул. Партизанская № 21А,23,25,27, 31,33,39, 39А,62,64,66,68,72,74 - 14д. |  | 24 |  |  |  |
|  | Ул. Береговая № 1,14,20-1,20-2,22-1,22-2, 34, 36А,38,39,45А, 48,50, 51, 52 - 15д. |  | 33 |  |  |  |
|  | ул. Станционная № 5,5А,9А,10, 13-1,13-2,13-3, 13-4,13-9,13-10, 13-11,13-12, 14 - 13д. |  | 19 |  |  |  |
|  | Кондома | п. Осман | 101 | 86 | 37 | 3 | 0.8 |  |
|  | Ул. Речная 101 дом | 86 | 37 |  |  |  |
|  | Кондома | п. Усть-Тала | 1 | 5 | 3 |  | 0,01 | 610 |
|  | Кондома | п. Курья | ул. Кондомская №3 – 1д. | 13 | - |  | 0,01 | 610 |
|  | ВСЕГО: | 301 | 3567 | 443 | 27,4 | 6,42 |  |

Среди социально-значимых объектов, которые могут оказаться в зоне затопления: МДОУ «Кузедеевский детский сад» п. Кузедеево, по  ул. Озерная;   мост, через р. Кондома, 200 м.

На территориях, подверженных затоплению, запрещается размещение экологически вредных производств и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водный бассейн. При градостроительном освоении участков в пределах этой зоны требуется проведение мероприятий по защите от затопления паводками.

Новокузнецкий район находится в зоне действия геокриологических процессов (морозное пучение, термокарст, солифлюкация), при этом от 1% до 3% территории подвержена опасным проявлениям процесса, менее 10% территории - умеренно-опасным проявлениям, которые могут являться причиной умеренных разрушений и повреждений объектов (инженерных коммуникаций) на застроенных территориях.

Для предупреждения негативного влияния поражающих факторов  геокриологических процессов на здания и сооружения, необходимо при и строительстве учитывать нормы проектирования в строительно-климатической зоне IВ и проводить инженерные изыскания под каждый объект строительства.

Опасные метеорологические явления

Вся территории Кемеровской области  подвержена стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ):

- сильный ветер;

- ураган;

- ливень;

- грозы;

- сильный мороз.

Таблица 29

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций Новокузнецкого района

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной ЧС, тыс.км2 | Возможное количество населенных пунктов | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн.руб |
| 1 | Землетрясения | 7-8 | 1*10-3 | 1*10-5 | 13,4 | 134 | 50681 | - | - | - |
|  |  | 8-9 | 1*10-5 | 1*10-6 | 13,4 | 134 | 50681 | 100 | 5000 | > 15 |
|  |  | >9 | 1*10-6 | 1*10-7 | 13,4 | 134 | 50681 | 1500 | 7000 | > 30 |
| 2 | Ураганы, тайфуны, смерчи, м\с | >32 | 1 раз в 3 года | 1*10-3 | 13,4 |  | 50681 | - | 30 | > 10 |
| 3 | Град, мм | 20-31 | 1*10-4 | 1*10-5 | 13,4 | 134 | 50681 | - | 50 | 3 |
| 4 | Наводнения, м | >6 | 5*10-2 | 5*10-2 | 0,11 | 10 | 100 | - | 150 | 7 |
| 5 | Подтопления, м | >5 | 2*10-1 | 2*10-1 | 0,25 | 30 | 4480 | - | 200 | 3 |

Лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Опасность лесных пожаров для населения Кузедеевского сельского поселения может проявляться в угрозе задымления значительных территорий (в том числе дорог), нарушения движения транспорта, ухудшения  экологической обстановки и состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельскохозяйственные палы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды.

Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Таблица 30

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (определяется в соответствии с ГОСТ 22.0.06-95).

| Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород |
|  |  | Взрывная волна |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  | Затопление поверхностными водами |
|  |  | Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  | Удар |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  | Деформация речного русла |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| Сильные осадки |
| Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| Град | Динамический | Удар |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  | Опасные дымы |

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает части зданий и сооружений. Следствием сильного ветра могут быть перебои в электроснабжении, из-за чего могут возникать пожары, повал деревьев и слабо укрепленных конструкций, нарушение работы транспорта, что может затруднить проведение аварийно-спасательных работ.

При грозе наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы затрудняют жизнь и деятельность населения, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность техногенных аварий. При температурах ниже минус 30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Для инженерной защиты территории населенных пунктов от наводнений (половодий)  на территории Новокузнецкого района выполняется капитальный ремонт водоспускных устройств, осуществляется надзор и безопасная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений (дамб, плотин), разрабатываются и реализуются организационно-технические мероприятия,  предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий:

- постоянный мониторинг, прогнозирование паводковой обстановки в Новокузнецком муниципальном районе, оценка обстановки на территориях;

- поддержание в готовности постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб;

- заблаговременная подготовка плавсредств, планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в районах расселения;

- подготовка к проведению взрывных работ на реках района, в случаях образования заторов во время прохождения весеннего ледохода;

- создание резервов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, подвергающихся подтоплению;

- определение и подготовка мест на случай необходимой эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий;

Для предупреждения тяжелых последствий землетрясений на территории Кузедеевского сельского поселения необходимо провести микрорайонирование и осуществлять строительство с учетом требований  СП 14.13330.2011 2011 «Строительство в сейсмических районах».

Проблемы подтопления территории населенных пунктов, необходимо решать комплексом мероприятий по инженерной подготовке территории, в который входит: борьба с оврагообразованием, берегоукрепление и благоустройство водоемов и водотоков, понижение уровня грунтовых вод, организация и очистка поверхностного стока и др. мероприятия, разрабатываемые на основании данных инженерно-геологических изысканий.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

По данным Администрации Новокузнецкого района Кемеровской области, потенциально-опасных объектов на территории Кузедеевского сельского поселения нет.

На территории Кузедеевского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте

Возгорание на территории населенных пунктов может возникнуть вследствие нарушений правил пожарной безопасности на предприятиях, на которых используются горючие материалы и легко-воспламеняемые жидкости – складах пиломатериалов, АЗС, газгольдерах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Транспортные аварии.

Рассматриваемую территорию пересекают магистральная железнодорожная дорога, автодороги регионального, межмуниципального, районного и местного значения.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном, из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин, отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, газопроводами.

Для предупреждения  возможных ЧС на транспорте предусматривается:

трассировка маршрутов перевозки взрывчатых веществ по обходам;

перевозка опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на условия нормальной жизни и деятельности населения, проживающего на территории Кузедеевского сельского поселения.

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции

- водонесущие коммуникации (тепловые, канализационные, водопроводные сети);

- ЛЭП;

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей;

Аварии на объектах энергоснабжения.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением 220, 110, 35 кВ. При скорости ветра более 25 м/с, наледи, возможны повреждения воздушных ЛЭП и связи: падение опор, обрывы проводов;

Аварии на подземных коммуникациях.

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

В условиях, когда значительную часть жилищного фонда на территории населенных пунктов сельского поселения составляют жилая застройка усадебного типа с деревянными перекрытиями и индивидуальными источниками теплоснабжения, вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.), расположенных на территории сельского поселения.

Обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время на территории Кузедеевского сельского поселения функционирует: Пожарная часть №17  Федерального Государственного казённого учреждения (ФГКУ) «11 отряд ФПС по Кемеровской области», добровольная пожарная команда в с. Сары-Чумыш.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения  на территории Новокузнецкого района относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Для   противопожарного водоснабжения Кузедеевского сельского поселения используются различные виды водных источников.

Таблица 31

Источники противопожарного водоснабжения в Кузедеевском сельском поселении Новокузнецкого муниципального района

| № п/п | Населенный пункт | Место нахождения | Место забора воды | Пожарный водоемы, м3 (ПВ) | Пожарный гидрант (ПГ), | Водонапорная башня (ВБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Кузедеево | ул. Ленинская,11 |  |  | ПГ-1(Т-50) |  |
|  |  | ул. Ленинская,43 |  |  | ПГ-1(Т150) |  |
|  |  | ул. Партизанская |  |  | ПГ-3(Т100) |  |
|  |  | ул. Сосновая,25 |  |  | ПГ-4(Т80) |  |
|  |  | Озд.лагерь «Карагай-Агаш» |  |  | ПГ-5(Т100) |  |
|  |  | Озд.лагерь «Карагай-Агаш» |  |  | ПГ-6(Т100) |  |
|  |  | ул. Подгорная,19а |  |  | ПГ-7(Т-50) |  |
|  |  | ул. Ленинская, |  |  | ПГ-8(Т100) |  |
|  |  | Асфальто-бетонный заквод |  | ПВ (два по 50м3) |  |  |
|  |  | Детский сад |  | ПВ (20м3) |  |  |
|  |  | АЗС ОАО «Пять». ул. Рябова,11а |  | ПВ (40м3) |  |  |
|  |  | ООО «НК-Нефтепродукт», АЗС «НК-Нефть» (трасса Новокузнецк-Таштагол) |  | ПВ (50м3) |  |  |
|  |  | Церковь |  | ПВ (10м3) |  |  |
|  |  | ул. Станционная |  |  |  | ВБ |
|  |  | ул. Яценко |  |  |  | ВБ |
|  |  | ул. Первомайская | Скважина |  |  |  |
|  |  | ул. 40 лет Победы | Водокачка |  |  |  |
| 2. | п. Балластный Карьер |  | река Кондома |  |  |  |
| 3. | п. Гавриловка | ул. Таежная | Пруд |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  |  | ВБ |
| 4. | д. Крутая |  | река Кондома |  |  |  |
| 5. | п. Курья |  | река Кондома |  |  |  |
| 6. | п. Новостройка |  | река Кондома |  |  |  |
| 7. | п. Осман |  | река Кондома |  |  |  |
| 8. | п. Подстрелка |  | река Кондома |  |  |  |
| 9. | п. Усть - Тала |  | река Кондома |  |  |  |
| 10. | п. Шартонка | с.Кузедеево (расстояние15км) | ИППВ |  |  |  |
| 11. | с. Лыс | Ул. Мира |  |  | ПГ(Т-50) |  |
| 12. | с. Сары-Чумыш | ул. Советская,33 |  |  | ПГ |  |
|  |  | за пилорамой |  |  |  | ВБ |
|  |  | ул. Запрудная,10 | пруд Кропотова |  |  |  |
|  |  |  | река Чумыш |  |  |  |
| 13. | с. Бенжереп-2 | ул. Центральная, при въезде в село |  |  |  | ВБ |
| 14. | с. Бенжереп -1 | ул. Центральная, 6 |  |  | ПГ |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | ПГ |  |
|  |  | ул. Центральная,18 котельная |  |  | ПГ |  |
|  |  | ул. Пролетарская,2 |  |  |  | ВБ |
| 15. | п. Кандалеп | ул. Нагорная, у пилорамы |  |  |  | ВБ |
| 16. | п. Килинск | с. Бенжереп-1 (расстояние 2 км) | ИППВ |  |  |  |
| 17. | п. Мунай |  | река Мунайка |  |  |  |
| 18. |  | ул. Новая | Частная скважина |  |  |  |
| 19. |  | ул. Мунайская | Скважина (водонакопитель) |  |  |  |
| 20. | п. Урнас |  | пруд Подчалина |  |  |  |
| 21. | п. Юла |  | пруд |  |  |  |
|  |  | с. Бенжереп-1 (расстояние 4 км) | ИППВ |  |  |  |

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Для территории Кемеровской области характерна природно-очаговая заболеваемость следующими инфекциями: сибирская язва, брюшной тиф, клещевой энцефалит; распространение сельскохозяйственных вредителей. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни как от природных,  так и привнесенных инфекций.

Особо опасными заболеваниями, общими для животных и человека, являются: чума свиней, бруцеллез крупного рогатого скота, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство.

Среди населения на территории поселения возможно распространение  ОРВИ, гриппа,  а так же отравлений. Наблюдается повышенный уровень заболеваемости такими опасными инфекциями как псевдотуберкулез и активный туберкулез.

Ухудшение санитарно-гигиенических условий и вспышка инфекционных заболеваний на территории может стать следствием чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В летнее время возможны инфекционные заболевания среди населения из-за низкого качества питьевой воды. Среди инфекционных заболеваний очень распространены острые кишечные инфекции (ОКИ), которые уступают только ОРВИ и сравнимы с гриппом. Без надлежащего лечения человек, инфицированный любой из ОКИ, может погибнуть в первую очередь от обезвоживания организма.

Возникновение  источников инфекции может быть обусловлено:

- состоянием сетей канализации и канализационных очистных сооружений, а так же нарушением санитарных правил сброса сточных вод;

- разгерметизацией существующих скотомогильников, в том числе сибиреязвенных и биотермических ям по различным причинам;

- несанкционированными свалками мусора и отходов, возникающими, в основном, в летний сезон вокруг садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, а также, вдоль автомобильных и железных дорог, которые должны подлежать контролю и постепенной ликвидации.

Основными мерами предупреждения вспышек ОКИ являются:

- качественное водоснабжение;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- санитарный контроль за производством и реализацией продуктов питания и условиями их хранения и приготовления;

- пропаганда правил личной гигиены.

Рост производства продукции, полученной от сельскохозяйственных животных, зависит от эпизоотического благополучия животноводства и от снижения уровня заболеваемости животных заразными болезнями, наносящими значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям всех форм собственности.

Основой профилактики является соблюдение санитарных правил и норм на объектах водоснабжения, объектах производства, хранения и реализации продуктов питания, на частных подворьях.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных могут потребоваться усилия по организации и проведению контроля за качеством продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных, проводится по трем основным направлениям;

- мероприятия по устранению инфекции;

- разрыв путей переноса возбудителей инфекции;

- меры по повышению невосприимчивости людей и животных;

Он заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

- лабораторная диагностика;

- санитарное просвещение;

- плановая иммунизация людей и животных;

- плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

- ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

- ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

- ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

- защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населенных пунктах;

- ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В рамках Генерального плана Кузедеевского сельского поселения предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии с статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут), что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, соблюдается в настоящее время. Рекомендуется на базе добровольных пожарных команд создать муниципальные посты пожарной охраны. Для повышения возможностей постов муниципальной пожарной охраны, довести численность личного состава и техники каждого муниципального поста до нормативного требования.

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории малоэтажной застройки и садоводческих объединений  для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Обеспечение водой «безводных» участков сельского поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов, оборудование подземными пожарными резервуарами (не менее двух, объемом по 50 м3 каждый) территория населенного пункта должна быть обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки.

- Организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения.

- Оборудование зданий, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы.

Необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта.

Обеспечению безопасности на водных объектах будет способствовать размещение в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки.

Защита населения Кузедевского сельского поселения включает основные мероприятия:

- оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проводится эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты, и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организуются работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

Оповещение населения Кузедеевского сельского поселения должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422\90\376).

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.04.2013 N 138 (ред. от 14.05.2015) «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области»,  п. Кузедеево включен в Перечень зон экстренного оповещения Кемеровской области,  в связи с возможной опасностью затопления.  На территории населенного пункта создается сегмент  Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в целях экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 465 (ред. от 03.08.2015) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2014 - 2017 годы»,  планируется создание региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения  (ОКСИОН) в местах массового пребывания людей.

В составе основных мероприятий планируется, так же:

- оснащение спасательных формирований и противопожарной службы;

- установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи;

- приобретение аппаратно-программных комплексов (АПК);

- развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава, спасателей и населения;

- модернизация сети сейсмостанций и геодинамических полигонов и др. .

Раздел выполнен в соответствии с   «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244, с учетом требований нормативной документации, законодательства Российской Федерации, административно-правовых актов  и др. документов:

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;

- Федеральный закон  «О безопасности» от 5.03.1992 г. с изменениями от 24.12.1993 г № 2446-1;

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997 № 117-ФЗ;

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 №170-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- ГОСТ 22.0.02–94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03–97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05–97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06–95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07–95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения»

- СНиП 2.06.15–85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.51–90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации № 105 от 28.02.2003 г.);

а так же законодательство и нормативно-правовые акты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности,  действующие на территории Кемеровской области.

# 9.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего | га | 334017,9 | 334017,9 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 36146,9 | 35686,4 |
| Земли населенных пунктов в том числе по населенным пунктам: | га | 2616,3 | 3076,8 |
| д. Крутая | га | 1,5 | 1,5 |
| п. Балластный Карьер | га | 11,7 | 11,7 |
| п. Гавриловка | га | 48,6 | 48,6 |
| п. Кандалеп | га | 102,6 | 113,1 |
| п. Килинск | га | 20,1 | 17,8 |
| п. КУЗЕДЕЕВО | га | 875,1 | 1268,9 |
| п. Курья | га | 12,8 | 18,1 |
| п. Мунай | га | 84,3 | 84,3 |
| п. Новостройка | га | 67,6 | 106,3 |
| п. Осман | га | 132,4 | 132,4 |
| п. Подстрелка | га | 24,9 | 24,9 |
| п. Урнас | га | 104,5 | 104,5 |
| п. Усть-Тала | га | 16,9 | 16,9 |
| п. Шартонка | га | 50,9 | 83,7 |
| п. Юла | га | 42,1 | 42,1 |
| с. Бенжереп 1-й | га | 245,0 | 252,4 |
| с. Бенжереп 2-й | га | 157,1 | 167,1 |
| с. Большая Сулага | га | 73,4 | 95,3 |
| с. Лыс | га | 177,9 | 177,9 |
| с. Сары-Чумыш | га | 345,1 | 287,5 |
| с. Шарово | га | 21,8 | 21,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 3637,0 | 3637,0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 36,8 | 36,8 |
| Земли лесного фонда | га | 291092,4 | 291092,4 |
| Земли водного фонда | га | 488,5 | 488,5 |
| II. Население |  |  |  |
| Общая численность населения в том числе численность жителей коттеджных поселков | тыс. чел. | 5,6 | 7,0 |
| Возрастная структура населения (без учета жителей коттеджных поселков): - дети 0-15 лет | тыс. чел. | 17 | 18 |
| - население в трудоспособном возрасте |  | 62 | 50 |
| - население старше трудоспособного возраста |  | 21 | 32 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 140,7 | 231 |
| Новое жилищное строительство | тыс. кв. м | - | 100,3 |
| в том числе индивидуальная застройка с участками | тыс. кв. м | - | 100,3 |
| IV. Муниципальные объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения (дома культуры, клубы) | число мест | 600 | 600 |
| Библиотеки | ед. | 3 | 3 |
| Спортивные и тренажерные залы всех видов | кв. м площади пола | 1080 | 1080 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,8 | 0,5 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | 0 | 140 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность железных дорог общего пользования | км | 19,9 | 19,9 |
| Протяженность автомобильных дорог - всего |  | 217 | 229 |
| в том числе: | км |  |  |
| - регионального или межмуниципального значения, |  | 111,9 | 111,9 |
| - местного значения, |  | 58,5 | 70,5 |
| - с твердым покрытием |  | 75,8 | 121,3 |
| Плотность автодорог с твердым покрытием | км/ тыс. кв. км | 28 | 45 |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | км | 144 | 178 |
| Придорожные объекты автосервиса | ед. | 3 | 5 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ сут | н/д | 1,7 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ сут | н/д | 1,7 |
| Используемые источники водоснабжения | тип | подземные | подземные |
| Водопотребление в среднем на 1 человека | л/сут |  |  |
| Канализация: |  |  |  |
| Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. куб. м/ сут | н/д | 1,3 |
| Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/ сут | н/д | 1,3 |
| Электроснабжение: |  |  |  |
| Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт • ч в год | 7840 | 11200 |
| Потребность в электроэнергии на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды | кВт • ч | 1400 | 1600 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды – всего | Гкал/час | 4,10 | 6,92 |
| Газоснабжение: | млн. куб. м /год | - | 4,45 |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. |  |  |  |
| - источники тепла, |  | - | 3,26 |
| - приготовление пищи и горячей воды |  | - | 1,19 |
| Источники подачи газа | тип % от населения | ГРС | ГРС |
| Связь: |  |  |  |
| Охват населения телевизионным вещанием |  | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования на 100 семей | номер | Нет данных | 100 |

# 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе свредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Footnotes

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358.

По данным с сайта gks.ru

По материалам генерального плана, разработанного ИТП «Град»

По данным с сайта gks.ru (Росстат)

По данным с сайта gks.ru (Росстат)

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральных органом исполнительной власти)

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральных органом исполнительной власти)

В соответствии с законом Кемеровской области от 28.02.2011 №17-ОЗ «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.

Сведения о протяженности автомобильных дорог приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3 материалов оцифрованной топографической основы.